ZMIANA II z dnia 01.08.2012 r.

Załącznik Nr 2 do SIWZ                        OFERTA CENOWA

….............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Pakiet nr 1 -  Kardiomonitory w ilości 3 szt.

| miejsce przeznaczenia : Oddział Neonatologiczny - 2 szt. Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2012 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
| Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
| kardiomonitor przenośny z możliwością dokowania, przeznaczony do monitorowania noworodków | tak |  |
| ekran typu LCD 12’ | tak |  |
| EKG przebieg z możliwością wyboru odprowadzenia i wartości HR na ekranie min. 3 kanały odprowadzenia | tak |  |
| saturacja – przebieg krzywej pletyzmograficznej i wartość saturacji na ekranie | tak |  |
| respiracja krzywa oddechu ilość oddechów i czas bezdechu na ekranie | tak |  |
| NIBP wartość ciśnienia i kategoria wiekowa na ekranie | tak |  |
| temperatura – wartość temperatury na ekranie | tak |  |
| EtCO2 – kapnograf – przebieg oraz wartość EtCO2 na ekranie | tak |  |
| wózek lub stojak przejezdny | tak |  |
| menu ekranowe i komunikaty w języku polskim | tak |  |
| obsługa monitora za pomocą ekranu dotykowego | tak |  |
| alarmy wizualne i akustyczne wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego lub na stałe | tak |  |
| ustawianie progów alaramu dla wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | tak |  |
| miejsce przeznaczenia : Zakład Radioterapii - 1 szt. Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2012 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
| ekran typu LCD, 12” | tak |  |
| prędkość przesuwu parametrów na ekranie 25 i 50 mm/s | tak |  |
| moduł EKG | tak |  |
| moduł SpO2 ( saturacja ) | tak |  |
| moduł EtCO2 | tak |  |
| moduł NIBP | tak |  |
| moduł pomiaru temperatury ( 2 tory ) | tak |  |
| prezentacja chwilowej wartości wszystkich parametrów | tak |  |
| możliwość ustawienia alarmów | tak |  |
| ekran dotykowy, komunikacja w języku polskim | tak |  |
| 1.A Zakup i dostarczenie kardiomonitorów – ilość 2 sztuki na Oddział Neonatologiczny zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………….. x 2 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.B Materiały eksploatacyjne (dostawa na wezwanie Zamawiającego) pułapka wodna do kapnografu – 72 szt. cena jednostkowa netto: ……………….. x 72 szt. = …………………………………….zł linia próbkująca – 60 szt./ ………. szt.* cena jednostkowa netto: ……………….. x 60/ …….szt.* = …………………………………zł VAT %: ……… cena ogółem brutto: cyfrą …………………………………………………. * ilość wpisać stosownie do oferowanego rozwiązania/niepotrzebne skreślić 1.C Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… cena brutto za szkolenie …………………………………………..zł 2.A Zakup i dostarczenie kardiomonitora– ilość 1 sztuka do Zakładu Radioterapii zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 2.B Materiały eksploatacyjne (dostawa na wezwanie Zamawiającego) pułapka wodna do kapnografu – 24 szt. cena jednostkowa netto: ……………….. x 24 szt. = …………………………………….zł linia próbkująca – 20 szt./ ………. szt.* cena jednostkowa netto: ……………….. x 20/ …….szt.* = …………………………………zł VAT %: ……… cena ogółem brutto: cyfrą …………………………………………………. * ilość wpisać stosownie do oferowanego rozwiązania/niepotrzebne skreślić 2.C Szkolenie personelu (3 osoby) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… cena brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: cena brutto za przedmiot zamówienia (suma poz. 1.A, 1.B, 1.C i poz. 2.A, 2.B, 2.C) cena brutto: cyfrą ………………………………………............ cena brutto: słownie ……………………………………………..................................................... |
| 3. Koszt dwuletniego serwisu pogwarancyjnego (serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej