ZMIANA

Załącznik Nr 2 do SIWZ                        OFERTA CENOWA

….............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Pakiet nr1 -  Kardiomonitory w ilości 3 szt.

| miejsce przeznaczenia : Oddział Neonatologiczny - 2 szt. Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2012 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
| Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
| kardiomonitor przenośny z możliwością dokowania, przeznaczony do monitorowania noworodków | tak |  |
| ekran typu LCD 12’ | tak |  |
| EKG przebieg z możliwością wyboru odprowadzenia i wartości HR na ekranie min. 3 kanały odprowadzenia | tak |  |
| saturacja – przebieg krzywej pletyzmograficznej i wartość saturacji na ekranie | tak |  |
| respiracja krzywa oddechu ilość oddechów i czas bezdechu na ekranie | tak |  |
| NIBP wartość ciśnienia i kategoria wiekowa na ekranie | tak |  |
| temperatura – wartość temperatury na ekranie | tak |  |
| EtCO2 – kapnograf – przebieg oraz wartość EtCO2 na ekranie | tak |  |
| wózek lub stojak przejezdny | tak |  |
| menu ekranowe i komunikaty w języku polskim | tak |  |
| obsługa monitora za pomocą ekranu dotykowego | tak |  |
| alarmy wizualne i akustyczne wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego lub na stałe | tak |  |
| ustawianie progów alaramu dla wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | tak |  |
| materiały eksploatacyjne: pułapka wodna do kapnografu - 72 szt. linia próbkująca – 60 szt. dostawa na wezwanie Zamawiającego | tak |  |
| miejsce przeznaczenia : Zakład Radioterapii - 1 szt. Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2012 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
| ekran typu LCD, 12” | tak |  |
| prędkość przesuwu parametrów na ekranie 25 i 50 mm/s | tak |  |
| moduł EKG | tak |  |
| moduł SpO2 ( saturacja ) | tak |  |
| moduł EtCO2 | tak |  |
| moduł NIBP | tak |  |
| moduł pomiaru temperatury ( 2 tory ) | tak |  |
| prezentacja chwilowej wartości wszystkich parametrów | tak |  |
| możliwość ustawienia alarmów | tak |  |
| ekran dotykowy, komunikacja w języku polskim | tak |  |
| materiały eksploatacyjne: pułapka wodna do kapnografu - 24 szt. linia próbkująca – 20 szt. dostawa na wezwanie Zamawiającego | tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie kardiomonitorów– ilość 2 sztuki na Oddział Neonatologiczny zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………….. x 2 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… cena brutto za szkolenie …………………………………………..zł 2.Zakup i dostarczenie kardiomonitora– ilość 1 sztuka do Zakładu Radioterapii zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 2.1. Szkolenie personelu ( 3 osoby) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… cena brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. i poz. 2, poz.2.1.) cena brutto: cyfrą ………………………………………............ cena brutto: słownie ……………………………………………..................................................... |
| 3. Koszt dwuletniego serwisu pogwarancyjnego (serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej