Katowice, dnia 13.09. 2013 r.

ZATWIERDZAM:

Lek. med. Włodzimierz Migacz

z up. lek. med. Witold Nowak

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 13.09.2013 r.

numer sprawy nadany przez Zamawiającego Szp.Leszcz./PN /  75  / 2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

#### Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres Zamawiającego:   ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy:                8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.szpital.net.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu:	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP:                                634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie dźwigu szpitalnego linowego z napędem elektrycznym w istniejącym szybie windowym wraz z jego dostosowaniem w budynku Szpitala im Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Zespół nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 z demontażem istniejącego dźwigu wraz maszynownią, wentylacją, linami.

Dźwig musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w Dyrektywie 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących dźwigów oraz normach zharmonizowanych EN 81.1. oraz przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności /Dz. U. z 2010 Nr 138 poz. 935 z późn zmianami/ oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do niej

Wymagane parametry techniczne

Dźwig  1 sztuka   elektryczny , linowy

Udźwig min 1200 kg

ilość przystanków 6

ilość dojść 1 zewnętrzne, 5 wewnętrznych

Przewidywana częstotliwość jazd 15.000 cykli w okresie 1 miesiąca

drzwi kabinowe  automatyczne teleskopowe, ze stali nierdzewnej „satyna” szerokość min.1200mm

drzwi szybowe  automatyczne teleskopowe, ze stali nierdzewnej „satyna” szerokość min.1200mm

kabina dźwigu  metalowa, przelotowa, wykonanie: ściany i sufit ze stali nierdzewnej „satyna”,  oświetlenie – sufitowe, energooszczędne, oświetlenie awaryjne (min. 2h),

podłoga – wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościeralna,

poręcz (ze stali nierdzewnej) , lustro,

wyposażenie: panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej „satyna” z  piętrowskazywaczem cyfrowym, wyposażony w przyciski z grafiką Braille’a, dźwiękową i świetlną sygnalizacją przeciążenia kabiny, wentylator, system komunikatów głosowych, system komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą urządzenia opartego na telefonii przewodowej

wymiary kabiny  wewnętrzne  min. szerokość 1500mm , długość 2600mm

kasety wezwań   z piętrowskazywaczami wykonane ze stali nierdzewnej – „satyna”, umieszczone w murze lub ościeżnicy, z podświetlanymi przyciskami z grafiką Braille’a, sygnalizacja kierunku dalszej jazdy

sterowanie  mikroprocesorowe z  menu sterownika w   języku polskim, układ sterowania zbiorczego góra/dół, z możliwością programowania, zapis usterek w pamięci mikroprocesora z datą i godziną wystąpienia i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny na wypadek pożaru), z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń), wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu na piętrowskazywaczach w j. polskim,

napęd  nowy , elektryczny, minimum jednobiegowy z płynnym ruchem,

szyb (istniejący) wymiary wewnętrzne szerokość: 2300mm,długość: 2700mm,wysokość: 20900 mm,

podszybie 1160mm

nadszybie 2970mm

wentylacja grawitacyjna nawiewno – wywiewna maszynowni i wywiewna szybu

oświetlenie maszynowni i szybu

Osłona przeciwwagi, ogranicznik prędkości, lina ogranicznika, prowadnice kabiny, prowadnice przeciwwagi, zderzaki kabiny, zderzaki przeciwwagi – wszystkie w/w elementy nowe, dostosowane do nowego dźwigu

Zamawiający wymaga, aby dźwig i wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia miały rok produkcji 2013,

ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH:

- wykucie drzwi szybowych, montaż i obróbka nowych drzwi szybowych, malowanie  miejsc umieszczenia drzwi farbą emulsyjną

- montaż blach przyprogowych po zainstalowaniu nowych drzwi

- malowanie szybu farbą emulsyjną

- malowanie maszynowni (ścian i sufitów ) farbą emulsyjną

- wykonanie posadzki z  pytek ceramicznych w maszynowni,

- pomalowanie drzwi do maszynowni

- wykonanie podłączenia telefonu alarmowego dźwigu do instalacji telefonicznej w maszynowni

###### Uwaga

Wszystkie elementy starego dźwigu  zdemontowane z szybu i maszynowni należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie

Okres udzielonej gwarancji:

Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia w tym dźwig z osprzętem, prace budowlane i instalacyjne na okres 24 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru, bez zastrzeżeń, przedmiotu zamówienia potwierdzonego decyzją UDT dopuszczającą dźwig do eksploatacji.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym w cenie oferty:

-przeglądy miesięczne zgodnie z przepisami wraz z dojazdem, materiałami i częściami, robocizną

-naprawy ( w tym dojazd, części, materiały eksploatacyjne, robocizna)

-czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia – do 1 godziny

- sprawność przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 355 dni w okresach 12 – to miesięcznych ( niesprawność dniowa to wyłączenie dźwigu na okres powyżej 3 godzin)

Warunki prowadzenia robót

A. Wykonawca natrafi przy realizacji przedmiotu zamówienia na utrudnienia związane 
z koniecznością realizacji robót w czynnym budynku szpitala

B. Wykonawca zobowiązany jest:

- dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, oraz posiąść wszelkie niezbędne informacje, które są konieczne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia,

- do zapoznania się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją  dźwigu,

- przed rozpoczęciem robót do uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym,

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż.,

- przekazać Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego:

  - decyzję UDT dopuszczającą dźwig do eksploatacji

  - dokumentację  techniczną i montażową dźwigu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

42416100-6  - windy
45313100-5  - instalowanie wind

45210000-2  - roboty budowlane w zakresie budynków

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani składania ofert wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.12.2013r.

#### Warunki udziału w postępowaniu

1 W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa 
w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

2. Wykonawca wykaże, że:

- wykonał przynajmniej jedną pracę polegającą na zrealizowaniu dostawy i montażu dźwigu

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200.000,00 zł (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniana będzie łączna kwota ubezpieczenia).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący - Załącznik Nr 1 do SIWZ

2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 4 
do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.

5. Wypełnione, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych.

7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2,4 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również       wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu       składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z       podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy       zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane       należycie. Zamawiający uzna warunek za     spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże       się wykonaniem pracy polegającej na zrealizowaniu  dostawy i montażu dźwigu  (minimum      1).

b) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy Oświadczenie w sprawie gwarancji należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.

10. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych t.j. w przypadku, gdy w przedmiotowym postępowaniu złożyły ofertę podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, chyba, że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (o ile dotyczy) albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

11. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) opis techniczny dźwigu zawierający podstawowe dane techniczne / producent, wymiary       kabiny, nośność dźwigu, rodzaj napędu, układ sterowania itp./ oraz folder.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

pisemnej na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

Kancelaria Dyrektora

lub faxem: 32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

mgr inż. Włodzimierz Sygulski, mgr inż. Wojciech Szczepaniuk

Telefon  32 2511-761

Fax        32 2514-533

#### Wadium

W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości: 3.000,00 zł.

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach –  potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora - Katowice, ul. Raciborska 26 do dnia 
30.09.2013 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

3. Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Katowicach S.A. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika 
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. St. Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < Dostawa, montaż, uruchomienie dźwigu szpitalnego >

nie otwierać przed < 30.09.2013 r., godz. 11:00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

<Szpital im. St. Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < Dostawa, montaż, uruchomienie dźwigu szpitalnego >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.	Oferty można składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji:  Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość:  Katowice     kod:  40-074

ulica:  Raciborska    numer domu:   26   numer pokoju:  Kancelaria Dyrektora

w terminie do dnia  30.09.2013 r. do godziny 10:00

2.	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074,

ulica: Raciborska 28 – budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 30.09.2013 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia | 80% |
| 2. | Czas wyłączenia budynku z możliwości korzystania z dźwigu w dniach kalendarzowych | 20% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa (kryterium nr 1) jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

Wartość punktowa (kryterium nr 2) jest wyliczona wg wzoru:

Czas wyłączenia najkrótszy spośród podanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

Czas wyłączenia z oferty ocenianej

- Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w pkt. 2.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% Ceny brutto ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania „Protokołu odbioru końcowego”, pozostawiając 30% wysokości zabezpieczenia do czasu zakończenia Rękojmi/Gwarancji.

#### Istotne warunki umowy

zostały określone w Załączniku Nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

#### Środki Ochrony Prawnej:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych  
o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp

- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

- Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 – dot. osób fizycznych

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji należytego wykonania umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

FORMULARZ  OFERTY

| Dane Wykonawcy |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy | * |
| Adres | * |
| NIP | * |
| REGON | * |
| Nr telefonu | * |
| Nr faxu | * |
| Nr konta bankowego | * |
| Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy | * |

1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich ryzyk, opłat i podatków (w tym podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu jest ceną ryczałtową obejmującą wykonanie całości przedmiotu zamówienia i jest to jedyne wynagrodzenie przysługujące mi z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. W cenę wkalkulowałem również wszystkie ewentualne ryzyka związane z przedmiotem zamówienia, w tym prace remontowo-budowlane oraz  utylizację elementów  zdemontowanego starego dźwigu z szybu i maszynowni

Jednocześnie oświadczam, że w żadnym przypadku nie będę dochodził od Zamawiającego wzrostu wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferuję : Cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena netto *…………………………… zł

VAT *……...%

Cena brutto *………………………….. zł,

słownie *……………………………………….………………………………….. zł

w tym:

- a) za dostawę i wymianę dźwigu, pozostałe prace określone w przedmiocie zamówienia, w tym prace remontowo-budowlane oraz  utylizacja elementów  zdemontowanego starego dźwigu z szybu i maszynowni

w wysokości:

netto: ………………………….. PLN,

brutto …………………PLN

b)za przeglądy i naprawy w okresie gwarancji - 24 miesiące, pozostałe

w wysokości:

netto: ………………………….. PLN,

brutto …………………PLN

2. Czas wyłączenia budynku z możliwości korzystania z dźwigu: ……………….. dni (liczba dni kalendarzowych)

3. Oświadczam, że

- zapoznałem się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją starego dźwigu

- uzgodnię harmonogram robót z Zamawiającym

- będę prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż.,

- przekażę Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego:

  - decyzję UDT dopuszczającą dźwig do eksploatacji

  - dokumentację techniczną i montażową dźwigu

4. Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zamówienia.

5. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, oraz oświadczam, że posiadam wszelkie niezbędne informacje, które są konieczne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Oświadczam, że dźwig i wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia mają rok produkcji 2013

7. Oświadczam, że przy wykonaniu zamówienia zostaną użyte materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

8. Oświadczam, że przedmiot oferty spełnia wszystkie wymagania zawarte w Dyrektywie 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących dźwigów oraz normach zharmonizowanych EN 81.1. oraz przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności /Dz. U. z 2010 Nr 138 poz. 935 z późn zmianami/ oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do niej

9. Oświadczam, że przyjmuję termin płatności 30 dni od daty otrzymania Faktury VAT przez Zamawiającego wystawianej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego”/”Protokółu przeglądu/naprawy”

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

###### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu .........................2013 r, w Katowicach, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy i wymiany dźwigu szpitalnego  zainstalowanego w budynku Zespołu nr 2 przy ul. Józefowskiej 119, Szpitala im Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240,

##### zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora   -   lek. med.  Włodzimierza Migacza

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

*……………………………………………………………………..

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie dźwigu szpitalnego linowego z napędem elektrycznym w istniejącym szybie windowym wraz z jego dostosowaniem w budynku Szpitala im Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Zespół nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 z demontażem istniejącego dźwigu wraz maszynownią, wentylacją, linami.

Dźwig musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w Dyrektywie 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących dźwigów oraz normach zharmonizowanych EN 81.1. oraz przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności /Dz. U. z 2010 Nr 138 poz. 935 z późn zmianami/ oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do niej wraz z gwarancją na okres 24-ch miesięcy liczoną od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.

Wymagane parametry techniczne

Dźwig  1 sztuka   elektryczny , linowy

Udźwig min 1200 kg

ilość przystanków 6

ilość dojść 1 zewnętrzne, 5 wewnętrznych

Przewidywana częstotliwość jazd 15.000 cykli w okresie 1 miesiąca

drzwi kabinowe  automatyczne teleskopowe, ze stali nierdzewnej „satyna” szerokość min.1200mm

drzwi szybowe  automatyczne teleskopowe, ze stali nierdzewnej „satyna” szerokość min.1200mm

kabina dźwigu  metalowa, przelotowa, wykonanie: ściany i sufit ze stali nierdzewnej „satyna”,  oświetlenie – sufitowe, energooszczędne, oświetlenie awaryjne (min. 2h),

podłoga – wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościeralna,

poręcz (ze stali nierdzewnej) , lustro,

wyposażenie: panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej „satyna” z  piętrowskazywaczem cyfrowym, wyposażony w przyciski z grafiką Braille’a, dźwiękową i świetlną sygnalizacją przeciążenia kabiny, wentylator, system komunikatów głosowych, system komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą urządzenia opartego na telefonii przewodowej

wymiary kabiny  wewnętrzne  min. szerokość 1500mm , długość 2600mm

kasety wezwań   z piętrowskazywaczami wykonane ze stali nierdzewnej – „satyna”, umieszczone w murze lub ościeżnicy, z podświetlanymi przyciskami z grafiką Braille’a, sygnalizacja kierunku dalszej jazdy

sterowanie  mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne) z  menu sterownika w   języku polskim, układ sterowania zbiorczego góra/dół, z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci mikroprocesora z datą i godziną wystąpienia) i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny na wypadek pożaru), z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń), wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu na piętrowskazywaczach w j. polskim,

napęd  nowy , elektryczny, minimum jednobiegowy z płynnym ruchem,

szyb (istniejący) wymiary wewnętrzne szerokość: 2300mm,długość: 2700mm,wysokość: 20900 mm,

podszybie stan istniejący 1160mm

nadszybie stan istniejący 2970mm

wentylacja grawitacyjna nawiewno – wywiewna maszynowni i wywiewna szybu

oświetlenie maszynowni i szybu

Osłona przeciwwagi, ogranicznik prędkości, lina ogranicznika, prowadnice kabiny, prowadnice przeciwwagi, zderzaki kabiny, zderzaki przeciwwagi – wszystkie w/w elementy nowe, dostosowane do nowego dźwigu

Zamawiający wymaga, aby dźwig i wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia miały rok produkcji 2013,

ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH:

- wykucie drzwi szybowych, montaż i obróbka nowych drzwi szybowych, malowanie  miejsc umieszczenia drzwi farbą emulsyjną

- montaż blach przyprogowych po zainstalowaniu nowych drzwi

- malowanie szybu farbą emulsyjną

- malowanie maszynowni (ścian i sufitów ) farbą emulsyjną

- wykonanie posadzki z  pytek ceramicznych w maszynowni,

- pomalowanie drzwi do maszynowni

- wykonanie podłączenia telefonu alarmowego dźwigu do instalacji telefonicznej w maszynowni

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zadania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ………………………

§ 2

Wykonanie umowy

1. Wykonawca oświadcza, że:

* wykonanie części zamówienia * …………………………………………… (podać, w jakim zakresie) powierza podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację

* całość zamówienia wykona samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić

2. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących:

  - zakresów prac powierzonych do wykonania podwykonawcom

  - wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 3

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2013 roku.

- Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania Protokołu odbioru końcowego i upływu udzielonej Gwarancji.

- Czas wyłączenia budynku z możliwości korzystania z dźwigu....... dni kalendarzowych zgodnie z ofertą.

- Harmonogram realizacji Umowy zawierający daty wyłączenia budynku z możliwości korzystania z dźwigu i planowany termin podpisania Protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.

§ 4

Wynagrodzenie i zasady rozliczenia

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego § 1 ustala się całkowite wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości:

netto: ………………………….. PLN,

brutto …………………PLN w tym

(słownie: ……………………………………………………..).,

w tym :

- a) za dostawę i wymianę dźwigu, pozostałe prace określone w przedmiocie zamówienia, w tym prace remontowo-budowlane oraz  utylizacja elementów  zdemontowanego starego dźwigu z szybu i maszynowni

w wysokości:

netto: ………………………….. PLN,

brutto …………………PLN

b)za przeglądy i naprawy w okresie gwarancji – 24 miesiące, pozostałe

w wysokości:

netto: ………………………….. PLN,

brutto …………………PLN

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

- wykonanie całości przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, niezależnie od poniesionych przez niego na ten cel kosztów,

- wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich ryzyk, związanych z przedmiotem zamówienia w tym prace remontowo-budowlane oraz  utylizacja elementów  zdemontowanego starego dźwigu z szybu i maszynowni

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1a) nastąpi po podpisaniu przez strony „Protokołu odbioru końcowego”, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1b) będzie następować w okresach miesięcznych, w wysokości 1/24 na podstawie protokółu przeglądu/naprawy potwierdzonej przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- W przypadku dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej 
z treścią wiążącej strony umowy, zawierającej np nieprawidłową ilość, rodzaj, cenę, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT korygującej zgodnej z umową 
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia wezwania.

§ 5

Warunki realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Umowy, przepisami Prawa Budowlanego, wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów bhp i norm technicznych, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością,

  - dbałości o mienie Zamawiającego w związku z realizacją Umowy

  - zapewnienia dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym zastosowane materiały, urządzenia powinny spełniać wszelkie wymogi obowiązujących przepisów, tj. np. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi, określonymi w Polskich Normach,

  - prowadzenia robót w czynnym obiekcie szpitalnym w sposób nie kolidujący 
z prowadzoną działalnością medyczną i wykonywania wszelkich zaleceń w tym względzie,

  - przestrzegania przepisów: bhp, p.poż,

  - utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych robót,

  - pozostawienia pomieszczeń, ścian, podłóg gdzie prowadzone były roboty po ich zakończeniu w stanie uporządkowanym nadającym się do eksploatacji

- Dla celów realizacji niniejszej Umowy Strony wyznaczają:

- ze strony Zamawiającego:

  - mgr inż. Włodzimierz Sygulski, mgr inż. Wojciech Szczepaniuk.

  - inspektor nadzoru: mgr inż. Jan Uchański

- ze strony Wykonawcy:

  - …………………………………………...

  - …………………………………………………………….

Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia drugiej Strony.

3. Przedmiot zamówienia uważa się za wykonany z chwilą podpisania „Protokołu odbioru końcowego” przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i po zakończeniu gwarancji.

§ 6

Nadzory i odbiory

1. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie 2 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o  gotowości do odbioru, potwierdzonego decyzją UDT dopuszczającą dźwig do eksploatacji. Odbiór odbędzie się komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron. Datę odbioru, po otrzymaniu zawiadomienia o gotowości do odbioru wyznacza Zamawiający zawiadamiając pisemnie uczestników odbioru.

2. Podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli stron Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń będzie potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia i podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

3. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego decyzję UDT dopuszczającą dźwig do eksploatacji, dokumentację techniczną i montażową w tym  dane do oprogramowania zastosowanych sterowników, które w przyszłości zapewnią możliwość zaprogramowania dźwigu.

§ 7

Gwarancje i ubezpieczenia

  - Wykonawca gwarantuje, że:

    - dostarczone przez niego materiały przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia będą pod każdym względem zgodne z Umową, wolne od wad jakościowych i ilościowych,

    - wszelkie roboty będą prowadzone pod każdym względem w zgodzie z Umową i będą dopasowane do warunków miejscowych,

    - wykonany przedmiot zamówienia będzie kompletny i zdolny do funkcjonowania w strukturze szpitala,

  - Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostawę i wymianę dźwigu oraz prace budowlane i instalacyjne z tym związane, liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego”.

  - Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawnią się jakiekolwiek wady lub niezgodności z Umową dotyczące przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia

  - Jeżeli Wykonawca nie przystąpi niezwłocznie do usunięcia wady, Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Bieg terminu gwarancji zawiesza się na czas usuwania wady, zaś w stosunku do nowych elementów, które zastąpiły elementy wadliwe, gwarancja biegnie od nowa od chwili usunięcia wady.

  - Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym w cenie oferty:

-przeglądy miesięczne zgodnie z przepisami wraz z dojazdem, materiałami, częściami, robocizną

-naprawy ( w tym dojazd, części, materiały eksploatacyjne, robocizna)

-czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia – do 1godziny

- sprawność przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 355 dni w okresach 12 – to miesięcznych ( niesprawność dniowa to wyłączenie dźwigu na okres powyżej 3 godzin)

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj. .........zł, słownie: .................................................................... zł, w formie:................  Dowód wniesienia zabezpieczenia zawarty jest w Załączniku Nr 2 do Umowy.

2.W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający, jako beneficjent gwarancji, jeżeli taka została udzielona, zażąda od wystawcy gwarancji bezwarunkowej zapłaty celem zaspokojenia roszczeń wynikających z Umowy, w tym zapłaty kar umownych. Polecenie przelewu lub wypłata musi nastąpić na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego przesłane bezpośrednio, lub za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek i może nastąpić w każdym czasie.

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania „Protokołu odbioru końcowego”, pozostawiając 30% wysokości zabezpieczenia do czasu zakończenia Rekojmi/Gwarancji.

§ 9

Kary za niedotrzymanie warunków umowy

- Strony ustalają, że z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy będą naliczane kary umowne. Podstawą ich naliczania stanowić będzie kwota całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określona w umowie.

- Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

  - za przekroczenie planowanego czasu wyłączenia dźwigu z eksploatacji, o którym mowa w § 3 ust. 3, a wynikającego z oferty i harmonogramu w wysokości 1500zł za każdy dzień przekroczenia terminu,

  - za brak rozpoczęcia naprawy, rozumianej jako przystąpienie do naprawy w terminie do 1 godziny, w wysokości 500,- zł za każdą godzinę opóźnienia od zgłoszenia przesłanego faksem, a powyżej 15 godzin, w wysokości 1500,- zł za każdą godzinę opóźnienia. Wykonawca w przypadku nie dokonania naprawy skutkującej brakiem sprawności dźwigu powyżej 10 dni w okresach 12- to miesięcznych zapłaci karę dodatkową w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia;

- Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie dostawy i wymiany dźwigu wraz z uzyskaniem dopuszczenia przez UDT i podpisaniem „Protokołu odbioru końcowego” w terminie do 31.01.2014r.

- Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków oddzielnie:

a. niesprawność dźwigu powyżej 20 dni kalendarzowych w okresach 12-to miesięcznych

b. nie dokonanie płatności z tytułu kar umownych,

c .niedostarczenie faktury VAT korygującej, o której mowa w § 4 ust. 5 umowy.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zapłaci 
on karę umowną w postacie wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

Rozstrzygnięcie kwestii spornych

- Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów, które mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy.

- W razie niemożności osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia w terminie 14 dni, wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wszelkie powiadomienia wymagane w ramach Umowy muszą mieć formę pisemną.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli zastrzeżone kary umowne w § 9 nie pokrywają poniesionych przez niego rzeczywistych strat.

- Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi 
z zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

- Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§ 12

Ilość egzemplarzy Umowy, załączniki

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

2.Integralną częścią Umowy są:

Załącznik Nr 1 -  kopia polisy OC

Załącznik Nr 2 –  dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

Załącznik Nr 3 –  harmonogram realizacji umowy

ZAMAWIAJĄCY 				                              WYKONAWCA

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

*  1. Ja niżej podpisany oświadczam, że wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie) powierzam podwykonawcom.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

| *LP. | *Podwykonawca imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres | * Uprawnienia podwykonawcy do wykonania zamówienia | * Części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

*  2. Ja niżej podpisany oświadczam, że całość zamówienia wykonam samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić.

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

##### Załącznik Nr 6 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….).

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Nie dopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

.......................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej