ZMIANA Z DNIA 12.12.2014R.

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA CENOWA

Wyposażenie Apteki Szpitalnej

Pakiet nr 1

| I. Miejsce przeznaczenia : Apteka Szpitalna Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
|  | Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
|  | Loża laminarna - 1 szt. |  |  |
|  | do receptury leków jałowych nalotowa z pionowym przepływem powietrza; | Tak |  |
|  | z filtrem HEPA lub węglowym, | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Szerokość od 60 do 69 cm Głębokość od 50 do 60 cm Wysokość od 80 do 145 cm | Tak |  |
| 1.1Zakup i dostarczenie wyposażenia Apteki Szpitalnej, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją i uruchomieniem, instruktażem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… cena brutto za Pakiet nr 1 : cyfrą ………………………………………............ cena brutto za Pakiet nr 1: słownie ……….……………..................................................... 1.2 Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy:…… (należy wpisać) |  | Tak |
| 2. Dwuletni serwisu pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny na warunkach zawartych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie …………………………………………………........................ |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZMIANA Z DNIA 12.12.2014R.

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA CENOWA

Wyposażenie Apteki Szpitalnej

Pakiet nr 2

| I. Miejsce przeznaczenia : Apteka Szpitalna Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
|  | Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
|  | Dygestorium bezwylotowe do pracowni cytostatycznej - 1 szt. |  |  |
|  | filtr HEPA lub filtr węglowy | Tak |  |
|  | zamontowane na dodatkowym blacie lub nogach (80 cm wysokości) | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Szerokość od 70 do 80 cm Głębokość od 50 do 80 cm Wysokość od 110 do 130 cm | Tak |  |
| II. Miejsce przeznaczenia : Apteka Szpitalna Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
|  | Dygestorium bezwylotowe nablatowe - 1 szt. |  |  |
|  | do receptury | Tak |  |
|  | filtr HEPA lub filtr węglowy | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Szerokość od 70 do 80 cm Głębokość od 50 do 60 cm Wysokość od 110 do 130 cm | Tak |  |
| 1.1 Zakup i dostarczenie wyposażenia Apteki Szpitalnej, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją i uruchomieniem, instruktażem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa za dygestorium bezwylotowe do pracowni cytostatycznej netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… cena jednostkowa za dygestorium bezwylotowe nablatowe netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… cena brutto za Pakiet nr 2 : cyfrą ………………………………………............ cena brutto za Pakiet nr 2: słownie ……….……………..................................... 1.2 Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy:…… (należy wpisać) |  | Tak |
| 2. Dwuletni serwisu pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny na warunkach zawartych w SIWZ) cena netto: …………………………………. VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie ………………………………………………….............. |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZMIANA Z DNIA 12.12.2014R.

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA CENOWA

Wyposażenie Apteki Szpitalnej

Pakiet nr 3

| I. Miejsce przeznaczenia : Apteka Szpitalna Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
|  | Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
|  | Waga elektroniczna apteczna - 1 szt. |  |  |
|  | spełnia wymagania przepisów dotyczących aptek | Tak |  |
|  | do leków jałowych | Tak |  |
|  | do proszków | Tak |  |
|  | dokładność 0,001 g. | Tak |  |
|  | udźwig minimum 200 g | Tak |  |
|  | kalibracja wewnętrzna | Tak |  |
| II. Miejsce przeznaczenia : Apteka Szpitalna Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
|  | Waga elektroniczna apteczna - 2 szt. |  |  |
|  | spełnia wymagania przepisów dotyczących aptek | Tak |  |
|  | do leków jałowych | Tak |  |
|  | do płynów | Tak |  |
|  | do podłoży lekowych | Tak |  |
|  | udźwig minimum 5000 g | Tak |  |
|  | dokładność 0,5 g | Tak |  |
|  | kalibracja wewnętrzną | Tak |  |
| 1.1 Zakup i dostarczenie wyposażenia Apteki Szpitalnej, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją i uruchomieniem, instruktażem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym I. cena jednostkowa za wagę o udźwigu minimum 200 g netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… II. cena jednostkowa za wagę o udźwigu minimum 5000g netto: …………………….. x 2 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… cena brutto za Pakiet nr 3 : cyfrą ………………………………………............ cena brutto za Pakiet nr 3 : słownie ……….…………….................................... 1.2 Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy:…… (należy wpisać) |  | Tak |
| 2. Dwuletni serwisu pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny na warunkach zawartych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie …………………………………………………........................ |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………….

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZMIANA Z DNIA 12.12.2014R.

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA CENOWA

Wyposażenie Apteki Szpitalnej

Pakiet nr  4

| I. Miejsce przeznaczenia : Apteka Szpitalna Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
|  | Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
|  | Autoklaw nablatowy poziomy do płynów i narzędzi - 1 szt. |  |  |
|  | pojemność od 24 l do 30 l | Tak |  |
|  | wbudowana drukarka | Tak |  |
|  | nie wymaga podłączenia do instalacji wody | Tak |  |
|  | napięcie 1 fazowe, 230 V | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Szerokość od 40 do 50 cm Głębokość od 60 do 80 cm Wysokość od 40 do 60 cm | Tak |  |
| 1.1 Zakup i dostarczenie wyposażenia Apteki Szpitalnej, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją i uruchomieniem, instruktażem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… cena brutto za Pakiet nr 4 : cyfrą ………………………………………............ cena brutto za Pakiet nr 4 : słownie ……….…………….................................... 1.2 Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy:…… (należy wpisać) |  | Tak |
| 2. Dwuletni serwisu pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny na warunkach zawartych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie ………………………………………………….............. |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZMIANA Z DNIA 12.12.2014R.

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA CENOWA

Wyposażenie Apteki Szpitalnej

Pakiet nr 5

| I. Miejsce przeznaczenia : Apteka Szpitalna Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
|  | Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
|  | Myjnia do utensylii aptecznych 1 szt. |  |  |
|  | temperatura mycia min. 65 stopni C | Tak |  |
|  | temperatura wyparzania min. 90 stopni C | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Szerokość 60 cm Głębokość 60 cm Wysokość max. 83 cm | Tak |  |
| 1.1Zakup i dostarczenie wyposażenia Apteki Szpitalnej, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją i uruchomieniem, instruktażem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym cena jednostkowa netto: …………………….. x 1 szt. = ……………………………………… zł VAT %: …………… cena brutto za Pakiet nr 5 : cyfrą ………..................................................... cena brutto za Pakiet nr 5: słownie ……….……………..................................................... 1.2 Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy:…… (należy wpisać) |  | Tak |
| 2. Dwuletni serwisu pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny na warunkach zawartych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie …………………………………………………........................ |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZMIANA Z DNIA 12.12.2014R.

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA CENOWA

Wyposażenie Apteki Szpitalnej

Pakiet nr 6

| I. Miejsce przeznaczenia : Apteka Szpitalna Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
|  | Minimalne wymagane parametry funkcjonalne | Wymóg | Spełnia ( należy podać ) |
|  | Mini lodówka 1 szt. |  |  |
|  | pojemność: od 36 l. do 50 l.; | Tak |  |
|  | zakres temperatury wewnątrz od 2 °C do +8 °C | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Szerokość od 40 do 50cm Głębokość od 45 do 55 cm Wysokość od 50 do 60 cm | Tak |  |
| II. Miejsce przeznaczenia : Apteka Szpitalna Nazwa sprzętu, model ………………………………………………. Rok produkcji: 2014 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
|  | Lodówki na leki 4 szt. |  |  |
|  | spełnienie wymogów Prawa Farmaceutycznego w zakresie monitorowania temperatur w lodówkach | Tak |  |
|  | pojemność 300l (+/- 5%) | Tak |  |
|  | wymuszony obieg powietrza, | Tak |  |
|  | 24 godzinne monitorowanie temperatury wewnątrz | Tak |  |
|  | zakres temperatury wewnątrz od 2 °C do +8 °C | Tak |  |
|  | SMSowe powiadomienie o jej nieprawidłowości z możliwością wglądu do wykresów dobowych temperatur; | Tak |  |
|  | sygnalizator uszkodzenia czujnika temperatury i przejście w tryb awaryjny | Tak |  |
|  | szklane drzwi | Tak |  |
| 1.1Zakup i dostarczenie wyposażenia Apteki Szpitalnej, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją i uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym I. cena jednostkowa netto za mini lodówkę: ………………….….. x 1 szt. = …………………………………… zł VAT %: …………… II. cena jednostkowa netto za lodówkę na leki: ………………….. x 4 szt. = …………………………………… zł VAT %: …………… cena brutto za Pakiet nr 6 : cyfrą ………………………………………............ cena brutto za Pakiet nr 6: słownie ……….……………..................................... 1.2 Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy:…… (należy wpisać) |  | Tak |
| 2. Dwuletni serwisu pogwarancyjny (serwis pogwarancyjny na warunkach zawartych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena brutto: słownie …………………………………………………............. |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej