ZMIANA Z DNIA 18.08.2015r.

| L. P. | Parametry Wartości wymagane i oceniane | Wymagania | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy TAK oraz oferowane wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV. PARAMETRY DETEKTORA |  |  |  |
| 16. | Ilość rzędów przy obrocie 360 stopni - 32 rzędy | Tak | Bez oceny |  |
| 17. | Ilość pełnych obrotów układu lampa detektor w czasie 1 sekundy | ≥ 2,5 obr/s | 0 - 30 pkt 30 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie | (*) |
| 18. | Najcieńsza warstwa w akwizycji ≥ 40 warstw | ≤ 0,65 mm | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 19. | Wielkość izotropowego voxela | ≤ 0,35 mm | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie | (*) |
| 20. | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 512 x 512 | Bez oceny |  |
| 21. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w matrycy 512 x 512 z pełną jakością | ≥ 20 obrazów/s | 0 - 10 pkt 10 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 22. | Maksymalne rekonstruowane pole obrazowania | ≥ 50 cm | 0 - 50 pkt 50 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 23. | Pole obrazowania równe średnicy otworu w gantry | TAK/NIE | TAK – 50 pkt NIE – 0 pkt |  |