ZMIANA Z DNIA  18.08.2015r.

| L.P. | Parametry Wartości wymagane i oceniane | Wymagania | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy TAK oraz oferowane wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | Trzy stanowiska lekarskie z możliwością zainstalowania aplikacji systemu RIS wykorzystywanego przez Zamawiającego, każde wyposażone w dwa kolorowe monitory medyczne o przekątnej min. 24”i minimalnej rozdzielczości 1920 x 1200 pixeli spełniające wymogi Rozporządzenia Min. Zdr. z dnia 18.02 2011 roku, zał. nr1/ oraz jeden monitor do opisów o przekątnej min. 19”, | Tak | Bez oceny |  |
| 51. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | Tak | Bez oceny |  |
| 52. | System umożliwiający automatyczny import z archiwum PACS badań poprzednich CT oraz badań z innych aparatów (MR, PET, RTG, US, AX, SPECT) | Tak | Bez oceny |  |
| 53. | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | Tak | Bez oceny |  |
|  | VII. APLIKACJE PODSTAWOWE |  |  |  |
| 54. | Nielimitowany dostęp do funkcjonalności opisanych w punktach 55-70 Limitem jest ilość jednocześnie przetwarzanych warstw przez serwer. Minimalna ilość jednocześnie przetwarzanych warstw: 24 000 | Tak | Bez oceny |  |
| 55. | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych CT i MR | Tak | Bez oceny |  |
| 56. | Jednoczesne ładowanie min dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (itp. z CT i MR) | Tak | Bez oceny |  |
| 57. | Funkcjonalność 2D, 3D dla obrazów w standardzie DICOM 3.0 | Tak | Bez oceny |  |
| 58. | Rekonstrukcje MIP, VRT | Tak | Bez oceny |  |
| 59. | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak | Bez oceny |  |
| 60. | Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction), w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | Tak | Bez oceny |  |
| 61. | Pomiary geometryczne (odległości, kąty) | Tak | Bez oceny |  |