Katowice, dnia  24.05. 2017 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 24.05.2017 r.

oznaczenie sprawy: K.C.O. /PN/   31     /2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.kco.katowice.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej do Sali operacyjnej (hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Pakiety:

Część A:

Pakiet nr 1– aparaty do znieczulenia

Pakiet nr 2 – stół operacyjny

Pakiet nr 3 – śródoperacyjny aparat USG

Pakiet nr 4–  pompy infuzyjne

Pakiet nr 5 – hak operacyjny ( automatyczny)

Zamówienie obejmuje również:

- transport, wniesienie sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

- montaż , instalację i uruchomienie,

- podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem – dot. Pakietu nr 3,

- szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia” ,

- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umożliwiające Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu,

- 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”,

- serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 72 miesiące, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

- łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (na czas niesprawności pow. 3 dni zapewnienie równorzędnego sprzętu/ aparatury medycznej zastępczego/ czej),

niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia

- przystąpienie do działań naprawczych max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

Część B:

Pakiet nr 6 – defibrylator

Pakiet nr 7 – diatermia elektrochirurgiczna

Pakiet nr 8 – ssaki elektryczne

Pakiet nr 9 – ogrzewacz płynów infuzyjnych

Pakiet nr 10 – zestaw do intubacji

Pakiet nr 11–  materac do regulacji temperatury pacjenta

Pakiet nr 12 – wózek na aparaturę

Zamówienie obejmuje również:

1. transport, wniesienie sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2. montaż, instalację i uruchomienie,

3. szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”,

4. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umożliwiające Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu,

5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”,

6. serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 48 miesięcy, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

- łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (na czas niesprawności pow. 3 dni zapewnienie równorzędnego sprzętu/ aparatury medycznej zastępczego/ czej),

niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia

- przystąpienie do działań naprawczych max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7. dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.

Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa .

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

33172100 – 7 – urządzenia do anestezji,

33157400 – 9 – medyczna aparatura oddechowa,

33194110 – 0 – pompy infuzyjne,

33123210 – 3 – urządzenia do monitorowania czynności serca,

33182100 – 0 – defibrylatory,

33190000 – 8 – różne urządzenia i produkty medyczne,

50421000 – 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne kompletne Pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

UWAGA!

- Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie złożenie oferty posiadającej wszystkie wymagane parametry szczegółowo określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę źródła finansowania zakupu sprzętu/ aparatury medycznej finansowanego przez Województwo Śląskie w przypadku nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z Umową.

- W zakresie Pakietu nr 12 nie wymaga się:

instalacji, uruchomienia, szkolenia personelu.

#### Termin realizacji zamówienia

Dostawa na wezwanie Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od wezwania w zakresie zakupu, dostarczenia, transportu, wniesienia, montażu i uruchomienia sprzętu/aparatury medycznej, (podłączenia dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem – dot. Pakietu nr 3 ), szkolenia personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończonego podpisaniem „Protokołu szkolenia”, przekazania do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umożliwiającego Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu, całość zadania zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej.

Pożądany termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 16.10.2017r.

### Miejsce przeznaczenia sprzętu/aparatury medycznej

Katowickie Centrum Onkologii:

- ul. Raciborska 27 40 – 074 Katowice ( Sala operacyjna ( hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym (

#### Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1)	Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a)	dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł .

2)	Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

a)	wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami sprzętu/ aparatury medycznej tożsamego(ej) z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę)

3)	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku  podstaw  do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

#### a)	informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

#### b)	dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub         miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5)	W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dostarczy:

- opis sprzętu/ aparatury medycznej foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie.

6)	Inne dokumenty:

  - Dokument dopuszczający sprzęt/ aparaturę medyczną do obrotu w kraju.

  - Informacja o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu  do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 211, z późn. zm. ).

  - Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( t.j.: Dz. U. z 2017 r, poz. 211, z późn. zm. ).

Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie  konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

### Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.

2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

3. Aktualne na dzień składania ofert:

- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia złożone w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ( JEDZ).

4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy – dot. Pakietu nr 1,2,3,4,5.

5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 3A do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy – dot. Pakietu nr 6,7,8,9,10,11,12.

6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 4 
do SIWZ.

7. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 5 do SIWZ – UMOWA o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.

8. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

9. Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju.

10.Informacja o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu  do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych       ( t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.211 , z późn. zm. ).

11.Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( t.j.: Dz. U. z 2017r, poz.211 , z późn. zm. ).

12. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawca dostarczy:

- opis sprzętu/ aparatury medycznej foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie.

Informacje zawarte w JEDZ będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie Części II, III, IV, VI.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w zakresie Części IV „Kryteria kwalifikacji” ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w tej części.

Zamawiający najpierw dokona oceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie pisemnej 
na adres:

Katowickie Centrum Onkologii

40-074 Katowice ul. Raciborska 26

Kancelaria Dyrektora

lub faksem : 32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

### Osoba upoważniona do udzielania informacji

lek. med. Witold Nowak - Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

Telefon  32 2511-761

Fax        32 2514-533

### Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

#### 8 352,00 zł w Pakiecie nr 1

2 784,00 zł w Pakiecie nr 2

2 784,00 zł w Pakiecie nr 3

1 183,00 zł w Pakiecie nr 4

860,00 zł w Pakiecie nr 5

363,00 zł w Pakiecie nr 6

1 719,00 zł w Pakiecie nr 7

147,00 zł w Pakiecie nr 8

86,00 zł w Pakiecie nr 9

123,00 zł w Pakiecie nr 10

147,00 zł w Pakiecie nr 11

30,00 zł w Pakiecie nr 12

# UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia  04.07.2017 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 359, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach, Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

#### Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem      okresu   ważności wadium, albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na      przedłużony  okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane  jest      po wyborze  oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego      przedłużenie dotyczy  jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice >

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej do Sali operacyjnej                        ( hybrydowej) >

nie otwierać przed < ..................2017 r. godz. 11:00 >

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej do Sali operacyjnej                      ( hybrydowej)>

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 - 074

ulica: Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora

w terminie do dnia 04.07.2017 r. do godziny 10:00

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074,

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu  04.07.2017 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.>

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

2A. Dotyczy: Pakietu nr 1, nr 2

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) | 60% |
| 2. | Cena brutto za 72 miesięczny serwis pogwarancyjny | 35% |
| 3. | Parametry techniczne | 5% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

A. Wartość punktowa ( kryterium nr 1, 2) jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

B. Wartość punktowa ( kryterium nr 3) jest wyliczona wg wzoru:

ilość punktów przyznanych ofercie badanej

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

maksymalna ilość punktów możliwa do przyznania

## Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1,2,3 wymienione w pkt 2A.

2B. Dotyczy: Pakietu  od nr 3 do nr 12

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) | 60% |
| 2. | Cena brutto za 48 miesięczny serwis pogwarancyjny | 40% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

A. Wartość punktowa ( kryterium nr 1, 2) jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

## Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1,2 wymienione w pkt 2B.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d)	terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Dot. dostawy sprzętu/ aparatury medycznej

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej 
w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( bez  serwisu pogwarancyjnego).

Dot. serwisu pogwarancyjnego

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny serwisu pogwarancyjnego.

Zabezpieczenie należy wnieść przed zakończeniem gwarancji na sprzęt.

## Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach, nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

## Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Dot. dostawy sprzętu/ aparatury medycznej

a)	w terminie 30 dni po podpisaniu „Protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w wysokości - 70%.

b)	w terminie 15  dni po wygaśnięciu  rękojmi  w wysokości -  30%

Dot. serwisu pogwarancyjnego

Zabezpieczenie zostanie zwrócone w trybie art. 151 ust. 1 ustawy Pzp.

#### Istotne warunki umowy

Dot. Pakietu nr 1,2,3,4,5

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia sprzętu 
i aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym.

Dot. Pakietu nr 6,7,8,9,10,11,12

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 3A do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia sprzętu 
i aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym.

#### Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

### Zamawiający nie zamierza

1.	zawierać umowy ramowej,

2.	ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3.	zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

2.	udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

3.	istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

1.W zakresie serwisu pogwarancyjnego:

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wysokość zamówień wynosi do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl

SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

### Załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia sprzętu i aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym – dot. Pakietu nr 1,2,3,4,5

Załącznik nr 3A do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia sprzętu i aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym – dot. Pakietu nr 6,7,8,9,10,11,12

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia       należytego wykonania umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - UMOWA o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

Standardowy Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ( JEDZ).

#### ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

##### FORMULARZ  OFERTY

| Dane Wykonawcy |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy i numer KRS / CEIDG | * |
| Adres | * |
| NIP | * |
| REGON | * |
| Nr telefonu | * |
| Nr faxu | * |
| Nr konta bankowego | * |
| Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy | * |

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

a) zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, że posiadam zdolność do realizacji zadania.

b) przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury Vat za zrealizowany przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”, a termin płatności wystawionej faktury vat wynosić będzie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

c) gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy – dot. zakupu i dostarczenia sprzętu/aparatury medycznej (bez serwisu pogwarancyjnego)

d) zapewniam 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej w przypadku napraw gwarancyjnych.

e) zapewniam, iż łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (na czas niesprawności pow. 3 dni zapewniam równorzędny sprzęt/ aparaturę medyczną zastępczy/ czą).

f) przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

g) zapewniam dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017 r.

**h) dot. Pakietu nr 1,2,3,4,5 - zapewniam 72 miesięczny serwis pogwarancyjny po upływie gwarancji na zaoferowany(ą) sprzęt/ aparaturę medyczną.

**i) dot. Pakietu nr 6,7,8,9,10,11,12 - zapewniam 48 miesięczny serwis pogwarancyjny po upływie gwarancji na zaoferowany(ą) sprzęt/ aparaturę medyczną.

j) wniosłem wadium w postaci *…………………..

k) )zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) w postaci * ……………………, przed zawarciem umowy,

l) zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny serwisu pogwarancyjnego postaci * ……………………, przed zakończeniem gwarancji na sprzęt.

Uwaga!

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić

** - właściwe zaznaczyć

.......................................................................

### data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ                           OFERTA CENOWA

PAKIET NR 1

## Aparaty do znieczulenia, w tym:

- Aparat do znieczulenia ogólnego mocowany na kolumnie - 1 szt.,

- Aparat do znieczulenia ogólnego na podstawie jezdnej - 1 szt.,

- Monitor funkcji życiowych (kardiomonitor) - 2 szt.,

##### Monitor zwiotczenia mięśniowego – 1 szt.

##### Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania/ Punktacja | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego do powieszenia na kolumnie…………. 1 szt. | Tak |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego na podstawie jezdnej 1 szt. | Tak |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | aparat wyposażony w blat do pisania | Tak |  |
|  | zasilanie gazowe(O2, Powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na ≥ 60 minut w warunkach standardowej pracy | Tak, Podać |  |
|  | prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i wielorazowym zbiornikiem na wydzielinę o pojemności min. 0, 7 [l] oraz minimum ,jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | Tak |  |
|  | system uniemożliwiający jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednoczenie | Tak |  |
|  | System dystrybucji gazów |  |  |
|  | precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, powietrza | Tak |  |
|  | zakres przepływu świeżych gazów do min. 15 L/min | Tak |  |
|  | wyświetlanie wartości przepływu gazów oraz prezentacja graficzna (tzw.wirtualne przepływomierze), na ekranie aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | awaryjna podaż tlenu (np. W przypadku uszkodzenia respiratora) zintegrowany (lub wbudowany) system podaży z regulacją przepływu w minimalnym zakresie od 0 do10 l/min | Tak |  |
|  | dodatkowy niezależny przepływomierz do biernej podaży tlenu przez kaniule donosowe lub maskę | Tak |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25 [%] | Tak |  |
|  | mieszalnik elektroniczny, zapewniający, stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | Tak |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności, czujniki przepływu wdechowy i wydechowy | Tak |  |
|  | układ oddechowy z wymiennymi i do sterylizacji (m.in. rurami, workami, czujnikami przepływu), pozbawiony lateksu | Tak |  |
|  | obejście tlenowe, wydajność minimum 25 l/min, | Tak, Podać |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeźroczystej i pojemności mim. 1,4 [l] (możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych) | Tak, Podać |  |
|  | możliwość zmiany pochłaniacza podczas znieczulenia | Tak |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych do sieci odciągowej | Tak |  |
|  | Respirator anestetyczny z napędem elektrycznym |  |  |
|  | Tryby Wentylacji |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | Tak |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |
|  | SlMV - synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | Tak |  |
|  | SlMV/Ps - Wentylacja synchronizowa ze wspomaganiem ciśnieniowym lub SIMV/ PCV VG - Wentylacja synchroniczna z wentylacją ciśnieniowo zmienną z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości w zakresie co najmniej od 0,5 do 10 l/min wraz z wartościami skrajnymi | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu lub PSVPro (wsparcie ciśnieniowe z trybem wentylacji rezerwowej w razie bezdechu | Tak |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | co najmniej zakres PEEP – co najmniej od 3 do 20 [cm H2O] wraz z wartościami skrajnymi, | Tak, Podać |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 4: 1do 1 :4 | Tak, Podać |  |
|  | regulacja częstości oddechu – minimum od 4 do 80 [odd/min]l(wentylacja objętościowa i ciśnieniowa) | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej –minimalny zakres od 20 do 1400 [ml] | Tak, Podać |  |
|  | Czas wdechu w zakresie min. 0,2 – 5,0 sek. | Tak, Podać |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV -minimum: od 5 do 60 [cm H2O] wraz z wartościami skrajnymi | Tak, Podać |  |
|  | Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 [%] | Tak, Podać |  |
|  | Przepływ świeżego gazu w zakresie min. 0,2 do 15 l/min. | Tak, Podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | niskiej pojemności minutowej MV i/lub oddechowej TV z regulowanymi progami | Tak |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | alarm Apnea | Tak |  |
|  | POMIAR l OBRAZOWANIE W APARACIE |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar częstotliwości oddechowej f, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia szczytowego, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia Plateau, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia średniego, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia PEEP, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego środków anestetycznych posiadanych przez zamawiającego w tym minimum: izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego CO2 w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wyziewowego, kalkulacja MAC w aparacie do znieczulania lub monitorze (MAC skorygowane do wieku pacjenta) | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 12” oraz rozdzielczości 800x600 pikseli. | Tak, Podać |  |
|  | ekran wbudowany w przednią ścianę aparatu | Tak |  |
|  | sposób sterowania (np. dotykowy, pokrętło funkcyjne, przyciski) | Tak, Podać |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - krzywa | Tak |  |
|  | krzywa ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | pętla ciśnienie-objętość | Tak |  |
|  | trendy parametrów - zapis minimum 6 godzin | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Ekonometr znieczulania | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w przyłącze do mocowania parowników ogólnie dostępnych na rynku | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: min. 2 szt. parowników min, 25 szt. drenów jednorazowych, min. 12 szt. pułapek wodnych, min. 50 szt. linii pomiarowych; dreny do podłączenia gazów o dł. min. 5 m; dren do odciągu gazów wraz z wtykiem dopasowanym do posiadanej kolumny; ramię do podtrzymania | Tak, Podać |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | aparat gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Opis funkcjonalny systemu monitorowania |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Tak |  |
|  | System monitorowania pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami | Tak |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | Tak |  |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | Tak |  |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | Tak |  |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | Tak |  |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA | Tak |  |
| 77. | Monitor pracuje w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | Tak |  |
| 78. | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | Tak |  |
| 79. | Oferowany monitor umożliwia wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | Tak |  |
| 80. | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | Tak |  |
| 81. | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta. | Tak |  |
| 82. | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | Tak |  |
|  | MONTAŻ | Tak |  |
| 83. | Dostępne systemy montażu monitora na ścianę, kolumnę medyczną oraz do aparatu do znieczulania. | Tak |  |
| 84. | Moduł transportowy mocowany w sposób umożliwiający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | Tak |  |
| 85. | Monitor stacjonarny mocowany na ramieniu umożliwiającym: obrót, nachylenie i wspomaganą regulację wysokości (np. sprężyna gazowa) | Tak |  |
| 86. | W ofercie ujęty system mocowania do aparatu do znieczulania | Tak |  |
| 87. | Monitor stacjonarny i moduł transportowy mogą być mocowane po przeciwnych stronach łóżka pacjenta lub aparatu do znieczulania lub moduł transportowy mocowany na tylnej części obudowy monitora stacjonarnego z ekranem zawsze widocznym i dostępnym dla użytkownika, w czasie monitorowania stacjonarnego zapewniają jednoczesną prezentację monitorowanych parametrów życiowych i sterowanie funkcjami monitora, przynajmniej: wyciszanie alarmów, regulacja granic alarmowych, uruchomienie pomiaru NIBP, wpisywanie danych demograficznych pacjenta, itp. | Tak |  |
| 88. | Dostępne mocowania modułu transportowego do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu | Tak |  |
|  | MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |
| 89. | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 5”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 90. | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | Tak |  |
| 91. | Łączna masa moduł transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym)nie przekracza1,5kg | Tak |  |
| 92. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | Tak |  |
| 93. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie (potwierdzenie odporności na zalanie wodą w formie certyfikatu lub zawarte w instrukcji obsługi oferowanego urządzenia, określające jego klasę odporności) | Tak |  |
| 94. | Moduł transportowy umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, CO2. | Tak |  |
| 95. | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | Tak |  |
| 96. | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki przynajmniej 1 krzywej dynamicznej i wartości wszystkich mierzonych parametrów z chwili zdarzenia. Dopuszcza się urządzenie pozwalające na zapamiętywanie większej ilości zdarzeń alarmowych (200 zdarzeń) przy których zapisane są wszystkie parametry numeryczne z chwili zdarzenia oraz jedna krzywa która wywołała alarm | Tak |  |
| 97. | Moduł transportowy zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu, zapewnia przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska na nowe oraz chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania i elektronicznych systemów zarządzania danymi medycznymi pacjenta, dane zapamiętane w transporcie | Tak |  |
| 98. | Moduł transportowy, w czasie monitorowania stacjonarnego, zapewnia jednoczesne z monitorem stacjonarnym wyświetlanie monitorowanych parametrów oraz umożliwia sterowanie funkcjami monitora pacjenta (min. regulacja granic alarmowych, wyciszanie alarmów, rozpoczęcie pomiaru NIBP) | Tak |  |
| 99. | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością edycji przez użytkownika dla przynajmniej 4 z nich | Tak |  |
| 100. | Moduł transportowy umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika lub menu skrótów | Tak |  |
|  | MONITOR STACJONARNY ( kardiomonitor) 2 SZT. |  |  |
| 101. | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany, panoramiczny, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 17”, umożliwiający wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych ekranów kopiujących. | Tak |  |
| 102. | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów monitorowanych na stanowisku | Tak |  |
| 103. | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | Tak |  |
| 104. | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zawierających przynajmniej jedna krzywą wywołująca alarm i wartości numerycznych wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia | Tak |  |
| 105. | Dedykowana aplikacja ułatwiająca bezpieczne przeprowadzanie manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych: skupia na skorelowanych czasowo wykresach wybrane parametry mierzone przez monitor pacjenta i parametry wentylacyjne z respiratora i pozwala z 1-sekundową rozdzielczością obserwować ich zmiany na żywo, oddech za oddechem, umożliwiając ocenę prawidłowości przeprowadzenia manewru | 10 – TAK 0 – NIE |  |
| 106. | Monitor stacjonarny posiada wbudowany komputer medyczny z funkcją uruchamiania na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych lub dodatkowe stanowisko do: systemów szpitalnych (HIS), systemów diagnostyki obrazowej (RIS), systemów laboratoryjnych (LIS), itp. Dostęp oznacza wyświetlanie danych oraz możliwość pełnej ich edycji, jak na standardowym stanowisku komputerowym. Dostęp realizowany przez instalację aplikacji bezpośrednio na komputerze medycznym lub za pośrednictwem technologii CITRIX lub równoważnej. Dopuszcza się możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowisko komputerowe z możliwością wyświetlania i edycji danych w systemach HIS, LIS, RIS, pozwalające również na podgląd danych wyświetlanych na wszystkich lub dowolnym kardiomonitorze objętym dostawą, pracującym w obrębie sieci | Tak |  |
| 107. | Aplikacje kliniczne obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszy podłączanych przez port USB | Tak |  |
| 108. | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika dla przynajmniej 4 z nich | Tak |  |
| 109. | Monitor stacjonarny umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika lub menu skrótów | Tak |  |
| 110. | Monitor stacjonarny automatycznie przełącza się w tryb nocny wyświetlania lub pozwala na przełączanie ręczne | Tak |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
| 111. | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz lub zasilacz wbudowany | Tak |  |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY |  |  |
| 112. | EKG |  |  |
| 113. | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | Tak |  |
| 114. | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 odprowadzeń | Tak |  |
| 115. | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG, wykorzystując standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak |  |
| 116. | Możliwość jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 117. | Dostępne przewody EKG z elektrodami umieszczonymi szeregowo | 10 – TAK 0 – NIE |  |
| 118. | W komplecie przewody do podłączenia 3- i 5- elektrod, po 1 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | ANALIZA ST |  |  |
| 119. | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm | Tak |  |
| 120. | Monitorowanie zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | 10 – TAK 0 – NIE |  |
| 121. | Monitorowanie zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STCVM), z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | ANALIZA ARYTMII |  |  |
| 122. | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | Tak |  |
|  | ODDECH |  |  |
| 123. | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | Tak |  |
| 124. | Monitorowanie bezdechu, alarm bezdechu regulowany w zakresie przynajmniej od 10 do 30s | Tak |  |
|  | SATURACJA (SPO2) |  |  |
| 125. | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem MasimoSET lub MasimorainbowSET lub innej udowodnionej skuteczności klinicznej | Tak |  |
| 126. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, w zakresie przynajmniej 70 – 100%, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz współczynnik PI / wskaźnik PI | Tak |  |
| 127. | Obsługiwany w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora, przynajmniej: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec lub monitorowanie za pomocą urządzenia zewnętrznego Dopuszcza się w przypadku oferowania zewnętrznego urządzenia do monitorowania wymaganych w punkcie 127 parametrów, aby w/w parametry były wyświetlane na ekranie oferowanego kardiomonitora | Tak |  |
| 128. | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec dla dorosłych, po 1 szt. do każdego monitora, min. 20 sztuk jednorazowych czujników saturacji do monitorowania dodatkowych parametrów wymienionych w punkcie 127 | Tak |  |
|  | TEMPERATURA |  |  |
| 129. | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | Tak |  |
| 130. | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | Tak |  |
| 131. | W komplecie czujnik temperatury skóry i czujnik temperatury głębokiej, po 1 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |  |
| 132. | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |
| 133. | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | Tak |  |
| 134. | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | Tak |  |
| 135. | Funkcja stazy żylnej lub komplet typowych mankietów pozwalających na wykonanie stazy w sposób tradycyjny przy stanowisku | Tak |  |
| 136. | W komplecie przewód połączeniowy i mankiety dla dorosłych w 3 różnych rozmiarach, po 1 komplecie do każdego monitora | Tak |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |  |  |
| 137. | Możliwość monitorowania przynajmniej 2 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością rozbudowy do 4 ciśnień | Tak |  |
| 138. | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | Tak |  |
| 139. | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | Tak |  |
| 140. | W komplecie przewody do podłączenia przetworników Edwards, po 2 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | MONITOROWANIE GAZOWE |  |  |
| 141. | Kardiomonitor zapewnia wyświetlanie parametrów CO2, O2, N2O oraz stężenia anestetyków monitorowanych samodzielnie lub za pośrednictwem aparatu do znieczulania | Tak |  |
| 142 | Współpraca z aparatem do znieczulania | Tak |  |
|  | UKŁADY ALARMOWE |  |  |
| 143. | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | Tak |  |
| 144. | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | Tak |  |
| 145. | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | Tak |  |
| 146. | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | Tak |  |
| 147. | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | Tak |  |
| 148. | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | Tak |  |
| 149. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
| 150 | Monitor zwiotczenia mięśniowego z zasilaniem awaryjnym z wbudowanego akumulatora, czujnik pomiarowy z adapterem na kciuk, a także możliwość rozbudowy o czujnik pomiarowy na duży palec (u nogi) lub brew. Dopuszcza się, aby pomiar był realizowany z wykorzystaniem akcelerometru wykrywającego drgania kciuka w trzech wymiarach | Tak |  |
| 151. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie aparatu do znieczulenia ogólnego mocowanego na kolumnie 1 szt. oraz aparatu do znieczulenia ogólnego na podstawie jezdnej 1 szt., monitorów funkcji życiowych ( kardiomonitorów) 2 szt., monitora zwiotczenia mięśniowego 1 szt., zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym, w tym: 1.1. Aparaty do znieczulenia ogólnego 2 sztuki, tj.: Aparat do znieczulenia ogólnego montowany na kolumnie Cena jedn. netto: …………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Aparat do znieczulenia ogólnego na podstawie jezdnej Cena jedn. netto: …………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Monitory funkcji życiowych ( kardiomonitory) 2 sztuki Cena jedn. netto: …………………… zł x 2 sztuki = ……………………………..zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.3. Monitor zwiotczenia mięśniowego 1 sztuka Cena jedn. netto: …………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.4. Materiały eksploatacyjne/zużywalne dla 200 leczonych pacjentów: rodzaj materiałów/ilość niezbędna do leczenia 200 pacjentów/cena jedn. netto w zł ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. wartość netto ogółem ………………. zł VAT % ………………………. wartość brutto ogółem ………………zł 1.5. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2., poz.1.3., poz. 1.4. , poz. 1.5.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. 72 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

…………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

### PAKIET NR 2

### Stół operacyjny – 1 sztuka

Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania/ Punktacja | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | STÓŁ OPERACYJNY |
|  | Wysokość regulacja, co najmniej 55 – 100 cm | TAK |  |
|  | Długość min.200 cm | TAK |  |
|  | Szerokość min. 48 -50 cm | TAK |  |
|  | Elektryczne opuszczanie segmentów pleców min.35( z zapewnieniem manualnego opuszczania segmentów pleców | TAK |  |
|  | Elektryczne podnoszenie segmentów pleców min. 50( z zapewnieniem manualnego podnoszenia segmentów pleców | TAK |  |
|  | Elektryczne opuszczenie segmentu głowy min.40( z zapewnieniem manualnego opuszczania segmentu głowy | TAK |  |
|  | Elektryczne podnoszenie segmentu głowy min.40( z zapewnieniem manualnego podnoszenia segmentu głowy | TAK |  |
|  | Elektryczne opuszczenie segmentu nóg 90( z zapewnieniem manualnego opuszczania segmentu nóg | TAK |  |
|  | Elektryczne podnoszenie segmentu nóg 20( z zapewnieniem manualnego podnoszenia segmentu nóg | TAK |  |
|  | Elektryczne rozwarcie segmentu nóg 120( z zapewnieniem manualnego rozwarcia segmentu nóg | TAK |  |
|  | Elektryczny przechył boczny min.15( | TAK |  |
|  | Udźwig bezpieczny min. 220 kg | TAK |  |
|  | Poz. Trendelenburga min. 30( | TAK |  |
|  | Poz. Anty- Trendelenburga min.15( | TAK |  |
|  | Stół jeżdżący – na kółkach o średn. min. 10 cm, z blokadą kół | TAK |  |
|  | Napęd elektryczny - sieciowy | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora | TAK |  |
|  | Panel sterowania na stole z wyłącznikiem awaryjnym | TAK |  |
| 19. | Pilot BT/ lub na przewodzie z wyłącznikiem awaryjnym | TAK |  |
| 20. | Elektryczny przesuw wzdłużny | Podać ≤ 40 cm – 1 pkt > 40cm – 2 pkt |  |
| 21. | Przesuw boczny | Podać TAK – 2pkt NIE – 1 pkt |  |
| 22. | Przezierność blatu dla promieni RTG na całej długości | TAK |  |
| 23. | Współpraca z ramieniem C | TAK |  |
| 24. | Relingi boczne do montowania osprzętu wzdłuż całego stołu | TAK |  |
| 25. | Blat z włókna węglowego | TAK |  |
| 26. | Podłokietniki 2 szt. | TAK |  |
| 27. | Pozycjonery boczne 5 szt. o różnym kształcie | TAK |  |
| 28. | Pas unieruchamiający 3 szt. | TAK |  |
| 29. | Podkolanniki 2 szt. ( do pozycji ginekologicznej) | TAK |  |
| 30. | Materac typu „foam” min. 5 cm grubości, odczepiany w powłoce do dezynfekcji | TAK (podać) |  |
| 31. | Podpórki pod barki 2 szt., do laparoskopii | TAK |  |
| 32. | Zasilacz stołu zintegrowany ze stołem | TAK |  |
| 33. | Podkładki pod twarz (kiedy pacjent leży na brzuchu) | TAK |  |
| 34. | Zestaw uchwytów pozwalający na przytwierdzenie dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
| 35. | Zestaw podkładek typu klin pod biodra, pod brzuch w pozycji leżącej na brzuchu | TAK |  |
| 36. | Para ginekologicznych podpór pod nogi: - podpory w kształcie buta - budowa zmniejszająca ryzyko ucisku na okolicę podkolanową - możliwość zmiany ustawienia podpory „ jedną ręką” ( wspomaganie hydrauliczne) - możliwość zmiany ustawienia podpór bez ryzyka skażenia sterylnego pola operacyjnego - maksymalna masa pacjenta do 158 kg - zakres odwiedzenia kończyn dolnych od + 25º do -9º - zakres ustawienia pozycji litotomijnej od +84º do -33º zestaw wkładek wyścielających do podpór - wkładki z rzepami mocującymi kończyny dolne na wysokości podudzia i stopy do podpór zaciski mocujące do stołu operacyjnego | TAK |  |
| 37. | Całość odporna na zalania płynami ( biologicznymi – krew itp., woda, środki dezynfekcyjne) | TAK |  |
| 38. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie stołu operacyjnego zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym: 1.1.Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz.1.2.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ………………………………………….. |
| 2. 72 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

### PAKIET NR 3

### Śródoperacyjny aparat USG – 1 sztuka

Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2017 na konstrukcji jezdnej, wyposażony w koła skrętne z blokadą | TAK |  |
|  | Cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
|  | Przetwornik 12-bitow | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 200 000 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 200 000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 plus gniazdo parkingowe | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 250 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach na ruchomym ramieniu. Przekątna ekranu min. 17 cali | TAK |  |
|  | Rzeczywista wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora | TAK |  |
|  | Panel dotykowy LCD wspomagający obsługę aparatu min. 8 cali z możliwością konfiguracji pokazywanych parametrów (ich wielkości, położenia na panelu dotykowym) | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania wyświetlanych parametrów w zależności od wybranego presetu pomiarowego | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 21 000 obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 180 sek. | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75 - 38 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1500 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 400 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 10 mm | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu CD min. 300 obrazów na sek. | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 25 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich tzw.(dual doppler) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany położenia linii bazowej po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań z kontrastem | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 52. | Wykonawca podłączy dostarczane urządzenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfiguruje do prawidłowej pracy z tym systemem (urządzenie ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS) | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 0,5TB | TAK |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB min.2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet min.100 Mbps | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością dołączenia obrazów oraz z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x15 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x15 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie: min. 10 | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D, widma dopplerowskiego oraz zapisów CD przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Naczyniowych Układu mięśniowo-szkieletowego Małych i położonych powierzchownie narządów Śródoperacyjnych Brzusznych Położniczych i ginekologicznych Biopsji (Naprowadzanie igły biopsji) | TAK |  |
|  | Głowica: |  |  |
|  | Głowica śródoperacyjna liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa o częstotliwości min. 3,5-13 MHz | TAK |  |
|  | Szerokość min. 38 mm | TAK |  |
|  | Ilość elementów nadawczych/odbiorczych: min. 192 | TAK |  |
|  | Częstotliwości pracy: min. 6 zakresów | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia, dezynfekcji, sterylizacji gazowej | TAK |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa o częstotliwości min 2,8-9,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów nadawczych: min. 192 | TAK |  |
|  | Częstotliwości pracy: min. 6 zakresów | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Szerokość min. 49 mm | TAK |  |
|  | Pole skanowania (widzenia) min. 65 stopni | TAK |  |
|  | Praca z przystawką biopsyjną (wyświetlanie znacznika prowadnicy) | TAK |  |
|  | Przystawka do biopsji dla głowicy convex z regulowanym kątem wkłucia dla igieł 18-12G | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
| 87. | Obrazowanie panoramiczne na głowicach liniowych | TAK |  |
| 88. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 89. | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie śródoperacyjnego aparatu USG 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym: 1.1.Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz.1.2.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ………………………………………….. |
| 2. 72 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

### PAKIET NR 4

Pompy infuzyjne (dla jednego stanowiska 2 pompy strzykawkowe i 1 objętościowa   
ze stanowiskiem dokującym)  2  komplety

Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw składający się z 2 pomp strzykawkowych,1 pompy objętościowej oraz 1 stacji dokującej na 4 pompy o parametrach opisanych poniżej. | TAK |  |
| POMPY STRZYKAWKOWE |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Każda pompa wyposażona we wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające pracę w stacji dokującej jak również poza nią, czyli w systemie jako pojedyncza pompa. | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stracji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | Mocowanie strzykawki |  |  |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji |  |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK |  |
|  | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK |  |
|  | Programowanie infuzji |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania infuzji, co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |
|  | Trzy rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 -1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu Z ręki manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości EMERGENCY | TAK |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK |  |
|  | Wypełnienie linii 3 tryby Obowiązkowy Nieobowiązkowy Zalecany | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK |  |
|  | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /00 min. 1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji. | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy. | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów | TAK |  |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | TAK |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h zapis ustawień | TAK |  |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | TAK |  |
|  | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany, co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | TAK |  |
|  | Panel sterowania |  |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK |  |
|  | Klawiatura symboliczna | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
|  | Układ alarmów |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
|  | Alarm okluzji | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji przez port USB bezpośrednio z pompą. | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |
| POMPA OBJĘTOŚCIOWA |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Każda pompa wyposażona we wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające pracę w stacji dokującej jak również poza nią, czyli w systemie jako pojedyncza pompa. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | TAK |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | TAK |  |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |
|  | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h | TAK |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK |  |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin. | TAK |  |
|  | Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do 96 godzin | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów | TAK |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny. | TAK |  |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | TAK |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | TAK |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | TAK |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |
|  | Alarm powietrza w linii | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Możliwość komunikacji przez RS232, USB, Ethernet bezpośrednio z pompą | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem | TAK |  |
| STACJA DOKUJĄCA |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 pomp ( strzykawkowych, objętościowych) | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym | TAK |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. | TAK |  |
|  | Masa stacji dokującej maksymalnie 6 kg bez stojaka. | TAK |  |
|  | Stacji dokujących wyposażonych w porty do komunikacji | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w wewnętrzną baterię umożliwiającą zasilanie przez minimum godzinę 4 pomp zainstalowanych w stacji jak również zapewniającą utrzymanie komunikacji z systemem monitorowania i zapisu danych. | TAK |  |
| WYMAGANIA DLA CAŁEGO ZESTAWU |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie pomp infuzyjnych (dla jednego stanowiska 2 pompy strzykawkowe i 1 objętościowa ze stanowiskiem dokującym) 2 komplety zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym 1.1. Pompy infuzyjne (dla jednego stanowiska 2 pompy strzykawkowe i 1 objętościowa ze stanowiskiem dokującym) 2 komplety Cena jedn. netto: …………………… zł x 2 komplety = ……………………….zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1, poz. 1.2.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. 72 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

PAKIET NR 5

##### Hak operacyjny  ( automatyczny)– 1 sztuka

##### Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Słupek bazowy z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, umożliwiający mocowanie do stołu w sposób sterylny. Wyposażony w zaciski, wykonane ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową, z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion mocujących haki – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Ramię mocujące haki służące do podniesienia łuku żebrowego, umożliwiające uwidocznienie nadbrzusza, wykonane ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową – 1 sztuka. | TAK |  |
|  | Para ramion bocznych mocujących haki, ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową . – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Klipsy mocujące stalowe jednoczęściowe z łatwym w obsłudze mechanizmem zamykającym uniemożliwiającym niezamierzoną zmianę pozycji haka – 7 sztuk. | TAK |  |
|  | Hak powłokowy o minimalnym rozmiarze 80 x 70 mm (szerokość x długość); ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową, z blokowanym przegubem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia ramienia haka – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Hak brzuszny głęboki do przytrzymywania tkanek miękkich o minimalnym rozmiarze 50 x 160 mm (szerokość x długość); ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową, z blokowanym przegubem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia ramienia haka – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Hak służący do odciągania żeber o minimalnym rozmiarze 80 x 80 mm (szerokość x długość); ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową, z blokowanym przegubem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia ramienia haka –. 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Hak głęboki o minimalnym rozmiarze 120 x 150 mm (szerokość x długość); ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową, z blokowanym przegubem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia ramienia haka –. 1 sztuk. | TAK |  |
|  | Pojemnik na hak automatyczny, umożliwiający przejrzyste złożenie i łatwy dostęp do części składowych haka, służący do przechowywania haka automatycznego oraz jego sterylizację parową - 1 sztuka. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie haka operacyjnego ( automatycznego) 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym 1.1.Cena jedn. netto: …………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. 72 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

PAKIET NR 6

##### Defibrylator z kardiowersją i kardiostymulacją – 1 sztuka

##### Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm | TAK |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci wykrywający ruch pacjenta | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J 2-360 J w trybie manualnym | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED | TAK |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
|  | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 5,7 cali | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max. 5,8 kg | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG - 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp./min | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej etCO2 na ekranie. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie defibrylatora z kardiowersją i kardiostymulacją w ilości 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym 1.1.Cena jedn. netto: …………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. 48 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

## PAKIET NR 7

## Diatermia elektrochirurgiczna – 1 sztuka

Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową z możliwością dalszej rozbudowy.Urządzenie o budowie modułowej umożliwiające rozbudowanie diatermii o kolejne moduły między innymi ewakuator dymów, nóż wodny do selektywnego rozdrabniania, spłukiwania i odsysania tkanek oraz izolowania nerwów i naczyń krwionośnych przy użyciu sterylnej cieczy pod ciśnieniem z możliwością używania koagulacji z jednego aplikatora. |  |  |
|  | Parametry diatermii |  |  |
| 1. | Diatermia chirurgiczna mono- i bipolarna z systemem zamykania dużych naczyń | TAK |  |
| 2. | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń oparta na automatycznym doborze bieżącej mocy wyjściowej optymalnej dla danej struktury z automatycznym wyłączeniem (autostop) | TAK |  |
| 3. | Skuteczność zamykania naczyń potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależny ośrodek badawczy ( FDA) | TAK |  |
| 4. | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń działająca w zakresie do 300 W – bez możliwości ustawienia bieżącej mocy przez użytkownika. Parametr dobierany automatycznie w zależności od właściwości fizykochemicznych tkanki. | TAK |  |
| 5. | Oprogramowanie w języku polskim z wgraną skróconą instrukcją obsługi poszczególnych trybów cięcia oraz koagulacji w aparacie. Wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy | TAK |  |
| 7. | Kolorowy wyświetlacz do komunikacji aparat – użytkownik, komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 8. | Regulacja ograniczenia mocy z krokiem co 1 W w całym zakresie regulacji dla funkcji cięcia i koagulacji | TAK |  |
| 9. | Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej monitorujący: - kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia - orientacje elektrody neutralnej względem elektrody aktywnej - układ kontroli czasu aktywacji | TAK |  |
| 10. | Ilość wymiennych, uniwersalnych gniazd przyłączeniowych mni. 1xgniazdo monopolarne, 2x gniazda bipolarne w tym gniazdo do zamykania dużych naczyń do 7 [mm] oraz 1x gniazdo elektrody biernej. | TAK |  |
| 11. | Minimum jedno gniazdo bipolarne uniwersalne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu– 2 Pin w rozstawie 22mm i 28mm oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm | TAK |  |
| 12. | Gniazda monopolarne uniwersalne z możliwością podłączenia kabli typu – 3 Pin, oraz kabli 1 Pin | TAK |  |
| 13. | Gniazdo neutralne uniwersalne z systemem wtyczek jednopinowym oraz dwupinowym | TAK |  |
| 14. | Funkcja pokazywanie parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywowanego instrumentu | TAK |  |
| 15. | Monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością wizualizacji aplikowanej mocy na wyświetlaczu | TAK |  |
| 16. | Pamięć 198 programów i zapisanie ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora | TAK |  |
| 17. | Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego | TAK |  |
| 18. | Moc cięcia monopolarnego min. 300W | TAK |  |
| 19. | 4 rodzaje cięcia monopolarnego w tym jedno do pracy w środowisku wodnym (Auto Cut, Dry Cut, HiCut, Precise Cut) | TAK |  |
| 20. | Możliwość regulacji głębokości hemosazy w każdym programie ciecia monopolarnego w skali 8 stopniowej | TAK |  |
| 21. | 2 rodzaje cięcia bipolarnego | TAK |  |
| 22. | Możliwość regulacji grubości hemostazy w każdym programie cięcia bipolarnego w skali 8 stopniowej | TAK |  |
| 23. | Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: łagodna, forsowna, natryskowa, preparująca o min. mocy 100W | TAK |  |
| 24. | Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji – nie dotyczy regulacji mocy | TAK |  |
| 25. | Minimum 2 rodzaje koagulacja bipolarnej | TAK |  |
| 26. | Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji bipolarnej – nie dotyczy regulacji mocy | TAK |  |
| 27. | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją opóźnienia do 9 sek. krokiem co 0,1 s | TAK |  |
| 28. | Funkcja Auto Stop dla instrumentów bipolarnych. | TAK |  |
|  | Parametry przystawki argonowej |  |  |
| 29. | Przystawka współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii, umieszczona na jednym wózku | TAK |  |
| 30. | Dwa wymienne gniazda przyłączeniowe (jedno przystosowane do podłączenia tradycyjnych narzędzi z wykrywaniem podłączonych instrumentów, drugie gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów) | TAK |  |
| 31. | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu | TAK |  |
| 32. | Regulacja przepływu argonu w zakresie 0,1 - 8,0 1 / min | TAK |  |
| 33. | 4 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką | TAK |  |
| 34. | 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej bezkontaktowej za pomocą aplikatora bez szpatułki lub ze schowaną szpatułką (w tym forsowna, precyzyjna i pulsacyna) | TAK |  |
| 35. | 4 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej za pomocą aplikatora ze szpatułką | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 36. | Uniwersalny wózek z miejscem na dwie butle argonowe umożliwiający zintegrowanie całego zestawu na jednym mobilnym wózku– 1 szt. | TAK |  |
| 37. | Włącznik nożny pojedynczy, wodoodporny (do dezynfekcji) – 1 szt. | TAK |  |
| 38. | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu (do dezynfekcji) – 1 szt. | TAK |  |
| 39. | Komplet kleszczyków bipolarnych wielorazowych do zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie wraz z kablem przyłączeniowym : - kleszczyki, zakrzywione 23°, okładki gładkie, długość 150 mm do tyreoidektomii– 1 szt. - kleszczyki zakrzywione 26°, okładki gładkie, długość 280 mm w zabiegach chirurgii otwartej np. cystektomii lub prostatektomii– 1 szt. - kleszczyki laparoskopowe, typu Maryland, dł.340mm, śr. 5 mm, okładki radełkowane wraz z kablem dł. 4m - 1szt. - kleszczyki zakrzywione, okładki gładkie, powłoka ceramiczna, długosc 200 mm do zabiegów brzusznych– 1 szt. - kleszczyki zakrzywione, okładki gładkie, powłoka ceramiczna, długosc 270 mm do zabiegów brzusznych– 1 szt. - kleszczyki bipolarne do zamykania dużych naczyń do 7mm do laparotomii końcówki zakrzywione 26°, okładki gładkie, długość 280 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 40. | Wielorazowy bipolarny instrument do koagulacji i cięcia bipolarnego, końcówki radełkowane zakrzywione micro fi 5 mm, długość 350 mm + kabel przyłączeniowy dł. 4m - 1 kpl. | TAK |  |
| 41. | Elektroda haczykowa, płaska w kształcie „J” płaszcz izolowany fi 5 mm, długość 320 mm + kabel przyłączeniowy dł. 4m - 1 kpl | TAK |  |
| 42. | Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych śr. trzpienia 4mm z przyciskami, kablem o dł. min. 4m – 4 szt. | TAK |  |
| 43. | Zestaw wielorazowych końcówek monopolarnych o średnicy 4mm: - Elektroda szpatułkowa prosta 3x24mm - 4 szt. - Elektroda nożowa, prosta, 2,4 x 12 mm, długość 120 mm– 2 szt. - Przedłużka monopolarna dł. 4cm – 1 szt. | TAK |  |
| 44. | Nożyczki bipolarne BiSect 230, zakrzywione, długość 230 mm z osłoną zabezpieczającą + kabel przyłączeniowy dł. 4m – 1 kpl. | TAK |  |
| 45. | Pinceta bipolarna prosta, dł. 20 cm, końcówki robocze okrągłe szerokość 1mm, długość 8mm wykonane ze stopów nieadhesyjnych - 2 szt. | TAK |  |
| 46. | Pinceta bipolarna prosta, dł. 23 cm, końcówki robocze okrągłe szerokość 2mm, długość 8mm wykonane ze stopów nieadhesyjnych – 2 szt. | TAK |  |
| 47. | Kabel przyłączeniowy do pincet bipolarnych dł. 4m - 4 szt. | TAK |  |
| 48. | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna, dzielona z oddzielnym pierścieniem nie połączonym z połówkami elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń - 150 szt. | TAK |  |
| 49. | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej dł. 4m – l szt. | TAK |  |
| 50. | Uniwersalny wózek z miejscem na 2 butle argonowe oraz z możliwością zamontowania noża wodnego na jednym wózku | TAK |  |
| 51. | Wielorazowy uchwyt do aplikatorów argonowych z 3 przyciskami oraz możliwością przełączania programu - 2szt | TAK |  |
| 52. | Aplikator wielorazowy z wysuwana elektrodą szpatułkową dł. 100-110 mm, śr. 5mm - 2szt | TAK |  |
| 53. | Aplikator wielorazowy z wysuwana elektrodą szpatułkową dł. 30-35mm, śr. 5mm - 2 szt. | TAK |  |
| 54. | Butla 51 wypełniona argonem - 2 szt. | TAK |  |
| 55. | Reduktor do butli - 1 szt. | TAK |  |
| 56. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie diatermii elektrochirurgicznej 1 sztuka zgodnej z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym 1.1.Cena jedn. netto: …………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |  | TAK |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |  | TAK |
| 2. 48 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: ………………………………………………………………………………….. cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

## PAKIET NR 8

## Ssaki elektryczne – 2 sztuki

Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołami w tym dwa przednie z blokadą | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | TAK |  |
|  | Wydajność ssaka min. 38 l/min | TAK |  |
|  | Podciśnienie max. 0-90 kPa z dokładnością ± 5% | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max. 39,4 dB | TAK |  |
|  | Wymiary max urządzenia ( szer.x wys. głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm | TAK |  |
|  | Waga ssaka nie więcej niż 12 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg) | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału. | TAK |  |
|  | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej. | TAK |  |
|  | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | TAK |  |
|  | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami; mmHg, cmH₂O, bar, kPa | TAK |  |
|  | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L | TAK |  |
|  | - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 | TAK |  |
|  | - 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 1 | TAK |  |
|  | - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1 | TAK |  |
|  | - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m, szt. 1 | TAK |  |
|  | - stojak jezdny ssaka szt. 1 | TAK |  |
|  | - kabel zasilający min. 2m szt. 1 | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. | TAK |  |
| 21. | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | TAK |  |
| 22. | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów montowanych na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off | TAK |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 27. | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 28. | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O | TAK |  |
| 29. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie ssaków elektrycznych 2 sztuki zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym 1.1.Cena ogółem netto: ……………………… zł x 2 sztuki = ......................................................zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 48 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

## PAKIET NR 9

Ogrzewacz płynów infuzyjnych - 1 sztuka

Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System przepływowego ogrzewania płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Silikonowy płaszcz grzewczy wykonany z biokompatybilnego silikonu | TAK |  |
|  | Gładka powierzchnia umożliwia łatwe czyszczenie dezynfekcję | TAK |  |
|  | Całkowicie okrywa dren infuzyjny | TAK |  |
|  | Równomierny rozkład temperatury w drenie grzewczym | TAK |  |
|  | Długość drenu grzewczego 1,5 m | TAK |  |
|  | Dostosowany do drenów o grubości od 4-7mm | TAK |  |
|  | Nie wymaga materiałów jednorazowych | TAK |  |
|  | Stała temperatura pracy 39°C | TAK |  |
|  | Trzy niezależne czujniki temperatury | TAK |  |
|  | Posiada dźwiękowy i wizualny alarm przekroczenia temperatury | TAK |  |
|  | Ciągłe wyświetlanie bieżącej temperatury na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Wskaźnik ogrzewania oraz awarii - Stan urządzenia sygnalizowany jest za pomocą wskazania wyświetlacza, pierścienia świetlnego i akustycznego nadajnika sygnałów | TAK |  |
|  | Niezależny układ zabezpieczający przed nadmierną temperaturą monitoruje temperaturę w rurce grzejnej. W przypadku wystąpienia zakłócenia obsługujący informowany jest o tym fakcie świecącym się na żółto pierścieniem świetlnym oraz za pomocą sygnału akustycznego. W przypadku wystąpienia usterki proces ogrzewania urządzenia zostanie przerwany. | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt mocujący | TAK |  |
|  | Kabel zasilający o długości 3m, waga ok. 1,3kg | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie ogrzewacza płynów infuzyjnych 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym 1.1.Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. 48 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

PAKIET NR 10

Zestaw do intubacji - 1 sztuka

##### Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5” | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min. 45º | TAK |  |
| 3. | Kamera CMOS | TAK |  |
| 4. | Źródło światła LED | TAK |  |
| 5. | Urządzenie zasilane bateria litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min. |  |  |
| 6. | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | TAK |  |
| 7. | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii | TAK |  |
| 8. | Waga urządzenie nie większa niż 250 g | TAK |  |
| 9. | Ochrona przed wnikaniem wody min. IP x 7 | TAK |  |
| 10. | Łyżki sterylne jednorazowego użytku wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych w rozm. MAC 1,2,3,4, | TAK |  |
| 11. | Łyżki sterylne jednorazowego użytku wykonane z polimeru optycznego przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozm. MAC 3 | TAK |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie zestawu do intubacji 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym 1.1.Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł 1.3. Materiały zużywalne: a) Łyżki sterylne jednorazowego użytku wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych w rozm. MAC 1,2,3,4 Cena jedn. netto: ……………zł x 600 szt. = .................................... VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ b) Łyżki sterylne jednorazowego użytku wykonane z polimeru optycznego przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozm. MAC 3 Cena jedn. netto: …………… zł x 60 szt. = .................................zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Łącznie suma ( a+b) brutto cyfrą: ................................................................... |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2., poz. 1.3.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. 48 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: ……………………………………………………………………….............. cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

PAKIET NR 11

Materac do regulacji temperatury pacjenta - 1 sztuka

##### Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac do regulacji temperatury pacjenta składający się z koca grzewczego oraz jednostki sterującej. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca (1 szt.) |  |  |
| 1. | Kontroler grzewczy z możliwością równoczesnego, niezależnego ogrzewania dwóch kocy grzewczych (dwa gniazda). | TAK |  |
| 2. | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący zadaną i aktualną temperaturę, każdy kanał wyposażony we własny wyświetlacz i przyciski obsługujące dany kanał. | TAK |  |
| 3. | Regulacja temperatury w zakresie min. 32-39ºC w krokach co 0,5ºC. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest na LCD dla danego kanału w którym wystąpił błąd): nadtemperaturowych, niedogrzania koca, czasu, uszkodzenia przewodu/połączenia między kontrolerem a kocem zaniku zasilania jednostki (wyłącznie sygnał akustyczny). |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wyłączenie funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii | TAK |  |
| 6. | Możliwość ustawienia dla każdego kanału indywidualnie temperatury inicjacji (z całego dostępnego zakresu) po włączeniu urządzenia | TAK |  |
| 7. | Moc pobierana przez jednostkę kontrolną max. 220W | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Bezpieczne napięcie wyjściowe max. 24V | TAK, PODAĆ |  |
| 9. | Waga nie więcej niż 4,5 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 10. | Wymiary kontrolera max. 200x300x250 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 11. | Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę | TAK, PODAĆ |  |
|  | Koc grzewczy |  |  |
| 12. | Elastyczny koc grzewczy, przezierny dla promieni RTG o wymiarach: 150x50x3 [cm] ±1cm o ergonomicznym kształcie umożliwiającym okrycie rąk i ramion pacjenta. | TAK, PODAĆ |  |
| 13. | Temperatura koca grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni. | TAK, PODAĆ |  |
| 14. | Elementy grzejne wykonane w technologii włókien węglowych | TAK |  |
| 15. | Moc pobierana przez koc grzewczy max. 88W | TAK, PODAĆ |  |
| 16. | Koc wyposażony w przewód łączący go z jednostką o dł. min. 2 m | TAK, PODAĆ |  |
| 17. | Możliwość ułożenia koca pod pacjentem jak i na nim | TAK |  |
| 18. | Poszewka na koc grzewczy wielokrotnego użytku, nadająca się do prania (95ºC) oraz dezynfekcji. | TAK |  |
| 19. | Waga koca max. 1,3 kg. | TAK, PODAĆ |  |
| 20. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie kontrolera do stojaka na płyny infuzyjne. | TAK |  |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie materaca do regulacji temperatury pacjenta 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym 1.1.Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł 1.3. Materiały eksploatacyjne/zużywalne na 100 operacji: rodzaj materiałów/ilość niezbędna na 100 operacji/cena jedn. netto w zł ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… wartość netto ogółem ………………. zł VAT % ………………………. wartość brutto ogółem ………………zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2., poz. 1.3. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. 48 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………. cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

PAKIET NR 12

Wózek na aparaturę - 1 sztuka

##### Miejsce przeznaczenia: Sala operacyjna ( hybrydowa)

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek na aparaturę |  |  |
| 1. | Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, dług. x szer.x wys. nie mniej niż 650 x 550 x 1300mm | TAK |  |
| 2. | Dwie półki montowane na stałe ( bez regulacji wysokości) | TAK |  |
|  | Szuflada umieszczona w dolnej części wózka | TAK |  |
| 4. | Odległość między półkami nie mniej niż 400 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Odległość między półką a szufladą nie mniej niż 180 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Wysokość zewnętrzna frontu szuflady nie mniej niż 150 mm ( wewnątrz – nie mniej niż 110 mm) | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Wózek na kołach o średnicy 100 mm, dwa koła z blokadą | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie wózka na aparaturę 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym 1.1.Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. 48 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. …………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: ………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: …………………………………………………………………………………............................... |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

dot. zakupu i dostarczenia sprzętu i aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym – Pakiet nr 1,2,3,4,5

##### Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

## Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej w zakresie Pakietu nr ………………………………………………………………. ( zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy sporządzonym na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zadania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ………………..................

Zamówienie obejmuje również:

1.	transport, wniesienie sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2.	montaż , instalację i uruchomienie,

3. podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem – dot. Pakietu nr 3,

4. szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu / aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”,

5. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umożliwiające Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu,

6. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”,

7.	serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 72 miesiące, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym:

a. przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

  - naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/aparatury medycznej,

  - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

  - przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

  - łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (na czas niesprawności pow. 3 dni zapewnienie równorzędnego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej zastępczego ( ej ),

niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia,

  - przystąpienie do działań naprawczych max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

8.	dostawę fabrycznie nowego(ej), nieużywanego ( ej) sprzętu/aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017r.

9.	*dostawę materiałów eksploatacyjnych na wezwanie Zamawiającego na podstawie pisemnego    
     zamówienia składanego przy pomocy faxu do Wykonawcy z realizacją do 7 dni  kalendarzowych od złożenia zamówienia.

10. Wykonawca zapewnia po wyczerpaniu umowy w zakresie materiałów zużywalnych zaopatrzenie 
w materiały zużywalne na podstawie umowy w cenach złożonej oferty z dnia ………..........................Dopuszcza się zmianę ceny w zakresie zmiany stawki podatku VAT i o wskaźnik inflacji.

(2

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

a)	Wynagrodzenie za zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej w zakresie Pakietu nr ……………………………………………………  wraz z   transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto:  ……………………

b)	*Wynagrodzenie za materiały eksploatacyjne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

c)	Wynagrodzenie za szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

d)	Wynagrodzenie za serwis pogwarancyjny

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

*jeśli dotyczy

przy czym cena za serwis pogwarancyjny będzie płatna w równych ( 1/72) miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca po wykonaniu usługi.

2.	Razem wynagrodzenie brutto wynosi: …………………………………. zł.

3.	Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień ust. 4.

4.	Dotyczy serwisu pogwarancyjnego:

a)	dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)	stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) Zasada i tryb wprowadzenia zmiany w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1 to podpisany przez Strony aneks obowiązujący od daty rozpoczęcia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmianę, zaś w przypadku opisanym w ust. 4 pkt 2 i 3 zmiana wprowadzana będzie na wniosek Strony w terminie 30 dni w formie aneksu do umowy po udokumentowaniu, że zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę o ten koszt, po wykazaniu przez Wykonawcę przy pomocy dokumentów wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia i będzie wykazywała realny wpływ zmiany obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia, a Wykonawca przy pomocy dokumentów i obliczeń wykaże koszty zmian, które w formie dokumentów zostaną załączone do umowy, w szczególności będą to kalkulacje kosztów pracy z oferty, w stosunku do kosztów pracy wynikających ze zmiany przepisów.

b) dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

5. *Dotyczy materiałów eksploatacyjnych

Po wyczerpaniu umowy w zakresie materiałów zużywalnych Wykonawca zapewni zaopatrzenie 
w materiały zużywalne na podstawie umowy w cenach złożonej oferty z dnia ………..........................Dopuszcza się zmianę ceny w zakresie zmiany stawki podatku VAT i o wskaźnik inflacji.

6.	Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.

* - jeżeli dotyczy

§3

1. Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

- transportu, wniesienia sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- montażu,

- instalacji,

- uruchomienia,

- szkolenia w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,

- przekazania do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umożliwiającego Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu

zakończone podpisaniem „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej”

do 10 dni kalendarzowych od wezwania.

Pożądany termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 16.10.2017r.

2.	Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie.

3.	Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy oraz podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej” strony wyznaczają następujące osoby:

- Ze strony Zamawiającego:

……………………………..................................................................................................................

mgr Jadwiga Wróblewska

Leonard Kocjan

- Ze strony Wykonawcy:

* …………………………………….

* ………………………………………..

§ 4

1. Podstawą wystawienia faktur Vat za przedmiot określony w §2 ust. 1 lit. a, c będzie podpisany       przez   upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół bezusterkowego       odbioru sprzętu/ aparatury medycznej”, o którym   mowa w § 3.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia odrębnych faktur za szkolenie personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu / aparatury medycznej.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do skorygowania faktury.

- Termin płatności wystawionej faktury vat wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez  Zamawiającego.

- Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy nr ...............................................................

...............................................................................................................................................................

§ 5

- Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu/ aparatury medycznej fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) wyprodukowanego (ej) w 2017r. posiadającego (ej) dopuszczenie do obrotu w kraju.

- Na dostarczony sprzęt/ aparaturę medyczną zgodne z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w Umowie licząc od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej” przez Strony Umowy i zapewnia sprawność sprzętu/ aparatury medycznej w okresie jej obowiązywania.

- Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w  terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej”.

- Dotyczy serwisu pogwarancyjnego:

Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w terminie 10 dni  kalendarzowych od daty rozpoczęcia wykonywania serwisu pogwarancyjnego.

( 6

#### 1.	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a)	za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

b)	za opóźnienie w dostawie w wysokości 200,00 zł za każdy kolejny dzień opóźnienia,

c) za nie zapewnienie równorzędnego sprzętu/ aparatury medycznej zastępczego/ czej), (na czas niesprawności pow. 3 dni ) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, litera a  za każdy kolejny dzień braku sprzętu/ aparatury medycznej zastępczego( czej),

d) za brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej zgodnego (ej) z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ  uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 20 dni roboczych  w  okresach 12 miesięcznych, w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy,

e)	za nie przystąpienie do działań naprawczych do 24 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych), w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

2. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w związku z wykonaniem Umowy, w tym Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

### § 7

1.	Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie umowy w zakresie określonym w § 1 w terminie  do dnia  30.10.2017r.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

  - nie podpisanie przez Strony Umowy „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury         medycznej” w terminie do dnia 16.10.2017r.,

  - brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej zgodnego (ej) z wymaganiami opisanymi w     Załączniku nr 2 do SIWZ uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego /jej     użyciem powyżej 30 dni roboczych  w  okresach 12 miesięcznych (brak sprawności powyżej 5     godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności),

  - nie wykonanie przeglądu serwisowego skutkujące brakiem możliwości użytkowania sprzętu,

  - odmowa płatności z tytułu kar umownych.

  - nie zapewnienie po wyczerpaniu umowy w zakresie materiałów zużywalnych zaopatrzenia 
w te materiały na podstawie umowy w cenach złożonej oferty z dnia ………..........................

3.W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę i utraty przez Zamawiającego dotacji, zapłaci on karę umowną w wysokości utraconej kwoty dotacji.

§ 8

1.	Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2.	Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3.	Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 9

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać naprawienia szkody.

(10

## 1. Dotyczy: dostawy sprzętu:

## A. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia (bez serwisu  pogwarancyjnego) w wysokości tj. ............................ zł (słownie: .......................................................), w postaci …………………………..

B. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)	w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości -  70%.

b)	w terminie 15  dni po wygaśnięciu rękojmi w wysokości - 30%.

2. Dotyczy: serwisu pogwarancyjnego:

## A. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny serwisu pogwarancyjnego tj. ............................ zł (słownie: .......................................................), w postaci ………………………….. przed zakończeniem gwarancji na sprzęt.

B. Zabezpieczenie podlega zwrotowi, zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 11

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy, w tym wyłącza się możliwość: poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc.) – w razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełni wobec Wykonawcy, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 921 ze znakiem 1 i art. 921 ze znakiem 5  Kc) w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy, w razie niewywiązywania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

§12

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### §13

Umowę zawarto na czas określony tj. od daty jej zawarcia do upływu serwisu pogwarancyjnego.

### §14

1.	Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.	Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

### §16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                        ZAMAWIAJĄCY

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

### Uwaga!

## Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

## Załącznik Nr 3A do SIWZ

................................................

### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

dot. zakupu i dostarczenia sprzętu i aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym – Pakiet nr 6,7,8,9,10,11,12

##### Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

## Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej w zakresie Pakietu nr ………………………………………………………………. ( zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy sporządzonym na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zadania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ………………..................

Zamówienie obejmuje również:

1.	transport, wniesienie sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

2.	montaż , instalację i uruchomienie,

3.	szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu / aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”,

4.	przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umożliwiające Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu,

5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”,

6.	serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 48 miesięcy, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym:

a. przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b. naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/aparatury medycznej,

  - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

  - przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

  - łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (na czas niesprawności pow. 3 dni zapewnienie równorzędnego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej zastępczego ( ej ),

niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia,

  - przystąpienie do działań naprawczych max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7.	dostawę fabrycznie nowego(ej), nieużywanego ( ej) sprzętu/aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017r.

8.	*dostawę materiałów eksploatacyjnych na wezwanie Zamawiającego na podstawie pisemnego    
     zamówienia składanego przy pomocy faxu do Wykonawcy z realizacją do 7 dni  kalendarzowych od złożenia zamówienia.

9. Wykonawca zapewnia po wyczerpaniu umowy w zakresie materiałów zużywalnych zaopatrzenie 
w materiały zużywalne na podstawie umowy w cenach złożonej oferty z dnia ………..........................Dopuszcza się zmianę ceny w zakresie zmiany stawki podatku VAT i o wskaźnik inflacji.

10. W zakresie Pakietu nr12 nie wymaga się instalacji, uruchomienia i szkolenia personelu..

(2

1.Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

a)	Wynagrodzenie za zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej w zakresie Pakietu nr ……………………………………………………  wraz z   transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto:  ……………………

b)	*Wynagrodzenie za materiały eksploatacyjne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

c)	Wynagrodzenie za szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

d)	Wynagrodzenie za serwis pogwarancyjny

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

*jeśli dotyczy

przy czym cena za serwis pogwarancyjny będzie płatna w równych ( 1/48) miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca po wykonaniu usługi.

2.	Razem wynagrodzenie brutto wynosi: …………………………………. zł.

3.	Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień ust. 4.

4.	Dotyczy serwisu pogwarancyjnego:

a)	dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego  Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)	stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) Zasada i tryb wprowadzenia zmiany w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1 to podpisany przez Strony aneks obowiązujący od daty rozpoczęcia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmianę, zaś w przypadku opisanym w ust. 4 pkt 2 i 3 zmiana wprowadzana będzie na wniosek Strony w terminie 30 dni w formie aneksu do umowy po udokumentowaniu, że zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę o ten koszt, po wykazaniu przez Wykonawcę przy pomocy dokumentów wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia i będzie wykazywała realny wpływ zmiany obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia, a Wykonawca przy pomocy dokumentów i obliczeń wykaże koszty zmian, które w formie dokumentów zostaną załączone do umowy, w szczególności będą to kalkulacje kosztów pracy z oferty, w stosunku do kosztów pracy wynikających ze zmiany przepisów

b) dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

5. *Dotyczy materiałów eksploatacyjnych

Po wyczerpaniu umowy w zakresie materiałów zużywalnych Wykonawca zapewni zaopatrzenie 
w materiały zużywalne na podstawie umowy w cenach złożonej oferty z dnia ………..........................Dopuszcza się zmianę ceny w zakresie zmiany stawki podatku VAT i o wskaźnik inflacji.

6.	Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.

* - jeżeli dotyczy

§3

1. Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

- transportu, wniesienia sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- montażu,

- instalacji,

- uruchomienia,

- szkolenia w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,

- przekazania do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umożliwiającego Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu

zakończone podpisaniem „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej” do 10  dni kalendarzowych od wezwania.

Pożądany termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 16.10.2017r.

2.	Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie.

3.	Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy oraz podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej” strony wyznaczają następujące osoby:

- Ze strony Zamawiającego:

……………………………..................................................................................................................

mgr Jadwiga Wróblewska

Leonard Kocjan

- Ze strony Wykonawcy:

* …………………………………….

* ………………………………………..

§ 4

1. Podstawą wystawienia faktur Vat za przedmiot określony w §2 ust. 1 lit. a, c będzie podpisany       przez   upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół bezusterkowego       odbioru sprzętu/ aparatury medycznej”, o którym   mowa w § 3.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia odrębnych faktur za szkolenie personelu w      zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu / aparatury medycznej.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do skorygowania faktury.

- Termin płatności wystawionej faktury vat wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez  Zamawiającego.

- Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy nr ...............................................................

.............................................................................................................................................................

§ 5

1. Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu/ aparatury medycznej fabrycznie nowego (ej),      nieużywanego (ej) wyprodukowanego (ej) w 2017r. posiadającego (ej) dopuszczenie do obrotu w      kraju.

2. Na dostarczony sprzęt/ aparaturę medyczną zgodne z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2     do SIWZ Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w Umowie     licząc od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej” przez     Strony Umowy i zapewnia sprawność sprzętu/ aparatury medycznej w okresie jej obowiązywania.

3. Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w      terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/      aparatury medycznej”.

4. Dotyczy serwisu pogwarancyjnego:

Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w      terminie 10 dni  kalendarzowych od daty rozpoczęcia wykonywania serwisu pogwarancyjnego.

( 6

#### 1.Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a)	za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

b)	za opóźnienie w dostawie w wysokości 200,00 zł za każdy kolejny dzień opóźnienia,

c) za nie zapewnienie równorzędnego sprzętu/ aparatury medycznej zastępczego/ czej), (na czas      niesprawności pow. 3 dni ) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1,      litera a, za każdy kolejny dzień braku sprzętu/ aparatury medycznej zastępczego( czej),

d) za brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej zgodnego (ej) z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ  uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 20 dni roboczych  w  okresach 12 miesięcznych, w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy,

e)	za nie przystąpienie do działań naprawczych do 24 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych), w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

2. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w związku z wykonaniem Umowy, w tym    Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze    cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

### § 7

1.	Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie umowy w zakresie określonym w § 1 w terminie do dnia  30.10.2017r.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

  - nie podpisanie przez Strony Umowy „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury  medycznej” w terminie do dnia 16.10.2017r.,

  - brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej zgodnego (ej) z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego /jej użyciem powyżej 30 dni roboczych  w  okresach 12 miesięcznych (brak sprawności powyżej 5     godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności),

  - nie wykonanie przeglądu serwisowego skutkujące brakiem możliwości użytkowania sprzętu,

  - odmowa płatności z tytułu kar umownych,

  - nie zapewnienie po wyczerpaniu umowy w zakresie materiałów zużywalnych zaopatrzenia 
w te materiały na podstawie umowy w cenach złożonej oferty z dnia ………..........................

3.W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę i utraty przez Zamawiającego dotacji, zapłaci on karę umowną w wysokości utraconej kwoty dotacji.

§ 8

1.	Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2.	Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3.	Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 9

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać naprawienia szkody.

(10

## 1. Dotyczy: dostawy sprzętu:

## A. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia (bez serwisu  pogwarancyjnego) w wysokości tj. ............................ zł (słownie: .......................................................), w postaci …………………………..

B. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)	w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości -  70%.

b)	w terminie 15  dni po wygaśnięciu rękojmi w wysokości - 30%.

2. Dotyczy: serwisu pogwarancyjnego:

## A. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny serwisu pogwarancyjnego tj. ............................ zł (słownie: .......................................................), w postaci ………………………….. przed zakończeniem gwarancji na sprzęt.

B. Zabezpieczenie podlega zwrotowi, zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 11

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy, w tym wyłącza się możliwość: poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc.) – w razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełni wobec Wykonawcy, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 921 ze znakiem 1 i art. 921 ze znakiem 5  Kc) w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy, w razie niewywiązywania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

§12

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### §13

Umowę zawarto na czas określony tj. od daty jej zawarcia do upływu serwisu pogwarancyjnego.

### §14

1.	Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.	Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

### §16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                        ZAMAWIAJĄCY

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

### Uwaga!

## Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

## ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Katowickiego Centrum Onkologii, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4.	Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego / Beneficjenta.

## Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Niedopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

.......................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

Załącznik Nr ........ do Umowy …………………… z dnia  …………………………

UMOWA

o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową

zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:

Katowickim Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach ul. Raciborska 26

posiadającym numer REGON -  276201240,  NIP – 634-22-99-376

reprezentowanym przez: Dyrektora - lek. med. Włodzimierza Migacza

zwanym dalej „Zleceniodawcą”

a

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

zwanym  dalej „Zleceniobiorcą”

§ 1

### Definicje

1. Administrator Danych Osobowych – Katowickie Centrum Onkologii - reprezentowany przez Dyrektora;

2. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

3. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

4. Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922, t.j.),

5. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.2024),

6. GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

§ 2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest nadanie upoważnienia „Zleceniobiorcy” do przetwarzania zbioru „Pacjenci i byli pacjenci” danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy …………………..z dnia …………………………

- Celem przetwarzania danych osobowych jest …………………………………………………

- Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe jeśli jest to niezbędne do wykonania usług związanych z realizacją Umowy ………………………… z dnia ………………………………

- Upoważnienie umożliwia „Zleceniobiorcy” przetwarzanie danych o których mowa w pkt.3 jeśli Umowa.  nie precyzuje tego inaczej dostęp do danych ograniczony jest tylko do wglądu w te dane bez prawa do ich utrwalania, ujawniania, i przekazywania osobom do tego nieuprawnionym.

§ 3

Zobowiązania Zleceniobiorcy dotyczące ochrony danych osobowych

1.Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, do których uzyskał upoważnienie wyłącznie                 w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w systemach informatycznych „Zleceniodawcy”. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania i utrwalania tych danych poza systemami informatycznymi „Zleceniodawcy”.

4.Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem Umowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych opisanych w Polityce bezpieczeństwa, Ustawie i Rozporządzeniu.

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z Umową o poufności przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 4

## Zasady poufności Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy, podpisanego „oświadczenia o poufności” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. W momencie zakończenia realizacji umowy Zleceniodawca cofa przyznane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

§ 5

## Odpowiedzialność i kary

- Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania wszystkich lub choćby części czynności Umowy

innemu podmiotowi (Podzleceniobiorcy) bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

2. W przypadku, gdy Umowa uprawnia Zleceniodawcy do jej wykonywania przy udziale podmiotów/osób trzecich, postanowienia paragrafów poprzedzających rozciągają się również na te podmioty/osoby, przy czym Zleceniobiorca odpowiada za działania lub zaniechania podmiotów/osób, którym powierza wykonanie Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

3. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy oraz Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w następstwie, którego Zleceniodawca zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Zleceniobiorca, zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny poniesionych przez Zleceniodawcę.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania Umowy Nr ……. tj od dnia ………… do dnia ……………

- Wszelkie zmiany Umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

........................................					                                ......................................

Zleceniobiorca						                              Zleceniodawca

Załącznik nr 1 do Umowy

o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych

## Oświadczenie o poufności

## realizującego przedmiot umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych                                                                                                 przetwarzanych przez ADO

Oświadczam, iż zostałam/zostałem* zapoznana/zapoznany* rozumiem i będę przestrzegała/przestrzegał przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.                         o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 t.j.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Jako realizujący przedmiot  Umowy …………. z dnia …………… zobowiązuję się do*:

- zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z  realizacją przedmiotu umowy,

- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,

- niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych ze zleceniem o ile nie są one jawne,

- zachowania w tajemnicy danych oraz sposobu ich zabezpieczenia, do których uzyskam dostęp w trakcie realizacji przedmiotu w/w umowy, jak również  po rozwiązaniu umowy.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być uznane przez ADO  za naruszenie przepisów karnych ww. ustawy o ochronie danych osobowych

- niepotrzebne skreślić

.....................................................

podpis (pieczątka

realizującego przedmiot umowy

##### Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej