ZMIANA Z DNIA   04.10.2017R.

............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ                          OFERTA CENOWA

Zestawy do wideogastroskopii ( 2 szt.) , wideokolonoskopii ( 2 szt.) wraz z oprzyrządowaniem, myjka endoskopowa , pompa wodna do endoskopii

Miejsce przeznaczenia: Pracownia Endoskopii

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawy do wideogastroskopii HD – 2 szt. wraz z oprzyrządowaniem Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ……………………………………… Model: ………………………………………………. Typ: ………………………………………………… Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)] Producent: ……………………………………………. Kraj produkcji: ……………………………………………. |
|  | Wideogastroskop wysokiej rozdzielczości(HD)– 2 szt. | TAK |  |
|  | Obrazowanie wąską wiązką światła | TAK |  |
|  | Szerokość kąta obserwacji co najmniej 140 st | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min 2-100mm | TAK |  |
|  | Szerokość zewnętrzna wziernika max 9,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania Water-Jet | TAK |  |
|  | Min 3 programowalne przyciski endoskopowe | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny | TAK |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy pojedynczy konektor | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki G/D, P/L 210/120, 120/120 | TAK |  |
|  | Kompatybilność z kwasem nadoctowym oraz aldehydem glutarowym Możliwość dezynfekcji i mycia w środkach chemicznych różnych producentów (min 4), załączyć listę | TAK |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu | TAK |  |
|  | Długość robocza min 1050 mm | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej | TAK |  |
|  | Obrotowy konektor relaksujący redukujący ryzyko uszkodzenia światłowodu | TAK |  |
|  | Tor wizyjny składający się z procesora obrazu, źródła światła, monitora i wózka lub zintegrowany system procesor/źródło światła ( kompatybilne z dostarczanym zestawem do wideogastroskopii i wideokolonoskopii) | TAK |  |
|  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy | TAK |  |
|  | Obrazowanie min HDTV 1080p | TAK |  |
|  | Rozdzielczość1920x1080p | TAK |  |
|  | Zintegrowane lub niezależne źródło światła ksenon o mocy min 300W | TAK |  |
|  | Cyfrowe wyjścia: HDTV , DVI-D, HD-SDI | TAK |  |
|  | Wyjście wideo standard min S-Video, Composite, RGB, 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego), S-VHS, USB | TAK |  |
|  | ZOOM elektroniczny | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących USB-Stick | TAK |  |
|  | Powiększenie cyfrowe min x 2 | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania podwójnego obrazu | TAK |  |
|  | Procesor wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki i/lub rejestratora wideo | TAK |  |
|  | Obrazowanie wąską wiązką światła | TAK |  |
|  | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego | TAK |  |
|  | Procesor wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | TAK |  |
|  | Ilość programowalnych przycisków na procesorze min 2 | TAK |  |
|  | Powiększenie cyfrowe obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia endoskopów zabiegowych np. duodenoskopu | TAK |  |
|  | Podłączenie endoskopów za pomocą pojedynczego konektora | TAK |  |
|  | Monitor medyczny min. 26’ HD, wejście DVI | TAK |  |
|  | Wózek medyczny dostosowany do oferowanego zestawu |  |  |
| 2. Zestaw do wideokolonoskopii HD (2 szt.) wraz z oprzyrządowaniem Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ……………………………………… Model: ………………………………………………. Typ: ………………………………………………… Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)] Producent: ……………………………………………. Kraj produkcji: ……………………………………………. |
|  | Kąt obserwacji powyżej min 140 | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min 4-100 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max 13,5 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min 1500 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego min 3,7 mm | TAK |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki min: W górę 180 st - w dół180st, - w lewo 160 st, - w prawo 160 st. | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukowania Water-Jet | TAK |  |
|  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny | TAK |  |
|  | Sztywność końcówki roboczej kolonoskopu regulowana pokrętłem lub dzielona min w 3 odcinkach sztywność końcówki roboczej | TAK |  |
|  | Endoskop w pełni zanurzalny | TAK |  |
|  | Typ konektora jednogniazdowy | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji kwasem nadoctowym oraz aldehydem glut arowym Możliwość dezynfekcji i mycia w środkach chemicznych różnych producentów (min 4), załączyć listę | TAK |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowanie w pełnej wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Obsługa tryby pracy w wąskich pasmach światła, tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego | TAK |  |
|  | Obrotowy konektor redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 3. Myjka endoskopowa (1 szt.) Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ……………………………………… Model: ………………………………………………. Typ: ………………………………………………… Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)] Producent: ……………………………………………. Kraj produkcji: ……………………………………………. |
|  | Myjka endoskopowa na dwa endoskopy, która pozwala na dezynfekcję w roztworze kwasu nadoctowego | TAK |  |
|  | Przeznaczona do dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów |  |  |
|  | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów co najmniej 4 producentów | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej | TAK |  |
|  | Oferowana myjnia musi zapewnić jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pokrywy | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w drukarkę umożliwiająca dokumentowanie procesu mycia i dezynfekcji, wydruk w języku polskim | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis w Polsce | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania środków wielo- jak jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji z automatyczną realizacją następujących procesów: - faza mycia wstępnego - faza mycia zasadniczego - faza środka dezynfekującego - faza płukania - faza przedmuchiwania /suszenia | TAK |  |
|  | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia | TAK |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wody, co powoduje stałe uzdatnianie wody | TAK |  |
|  | Urządzenie mobilne | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (dla celów archiwizacji danych) | TAK |  |
|  | Czas mycia i dezynfekcji programowalny w zależności od stosowanych środków | TAK |  |
|  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania indywidualnych programów mycia | TAK |  |
|  | Myjnia na dwa endoskopy | TAK |  |
| 4. Pompa wodna do endoskopii (1 szt.) Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ……………………………………… Model: ………………………………………………. Typ: ………………………………………………… Rok produkcji: 2017 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany (a), nierekondycjonowany ( a)] Producent: ……………………………………………. Kraj produkcji: ……………………………………………. |
|  | Pompa wodna do oczyszczania przewodu pokarmowego z resztek w czasie badania | TAK |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min 0,5 l |  |  |
|  | Sterowanie pracy pompy z włącznika możnego lub przycisku na endoskopie | TAK |  |
|  | Pompa kompatybilna z oferowanymi endoskopami | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu | TAK |  |
|  | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | TAK |  |
|  | Pompa rolkowa perystaltyczna | TAK |  |
|  | Możliwość spłukiwania przez kanał Water-Jet i przez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 1. Zakup i dostarczenie zestawu do wideogastroskopii (2 szt.) wraz z oprzyrządowaniem zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, instruktażem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym: 1.1Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ………………………………………….. |
| 1.2 36 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2. Zakup i dostarczenie zestawu do wideokolonoskopii (2 szt.) wraz z oprzyrządowaniem zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, instruktażem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym: 2.1 Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ………………………………………….. |
| 2.2 36 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3. Zakup i dostarczenie myjki endoskopowej, zgodnej z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, instruktażem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym: 3.1 Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ………………………………………….. |
| 3.2 36 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 4. Zakup i dostarczenie pompy wodnej do endoskopii, zgodnej z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem, instruktażem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym: 4.1 Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ………………………………………….. |
| 4.2 36 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego): (suma pozycji 1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1) cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| Cena brutto za 36 miesięczny serwis pogwarancyjny : (suma pozycji 1.2 + 2.2 + 3.2 + 4.2) cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy: |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej