ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ                                                                                                                                                                 ……………………………

# Nazwa  i  adres  Wykonawcy

# Pieczątka firmowa

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Doposażenie symulatora Simulix Evolution o opcję wykonywania skanów CT na symulatorze  ( CBCT )

# Producent:

Model:

Kraj:

Rok produkcji:

|  | * Wymagania | Parametr oferowany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcja Cone-Beam CT w pełni kompatybilna z zainstalowanym symulatorem Simulix Evolution oraz posiadanym systemem planowania leczenia MasterPlan | TAK |  |  |
| 2. | Długość objętości obrazowania minimum 20cm | TAK |  |  |
| 3. | Minimum 3 wartości grubości warstw CT, w tym jedna wartość 1mm | TAK |  |  |
| 4. | Eksport obrazów CT do posiadanego systemu planowania Oncentra MasterPlan oraz możliwość przygotowania planów leczenia na bazie tych obrazów. | TAK |  |  |
| 3. | Funkcjonalność pozwalająca na przygotowanie planów 3D na podstawie obrazów uzyskanych Cone-Beam CT | TAK |  |  |
| 5. | Funkcjonalność pozwalająca na fuzję obrazu Cone -Beam CT oraz CT do planowania leczenia na stacji posiadanego systemu planowania leczenia MasterPlan | TAK |  |  |
| 6. | Oferowana konfiguracja opcji CBCT do używanego symulatora zapewnia możliwość transferu danych do posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |  |
| 7. | Okres gwarancji 24 miesięcy | TAK |  |  |

………………………………………….

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

……………………………

# Nazwa  i  adres  Wykonawcy

# Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

|  | *Wymagania | Parametr oferowany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Upgradowanie systemów do najnowszej wersji przez okres gwarancji ( min. 24 miesiące) | TAK |  |  |
| 9. | Zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym, z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: z systemami planowania leczenia: XiO wersja 4.2.2, Oncentra MasterPlan wersja 3.1, Oncentra Sim wersja 2.1.1, stacją roboczą Coherence Oncology wersja 1.0.592, system zarządzania danymi Lantis – (Multi – Acces wersja V6.10H4). | TAK |  |  |

* UWAGA !

zaoferowana opcja wykonywania skanów CT ( CBCT ) musi spełniać wszystkie wymogi

nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………….

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej